LEISTUNGSVERZEICHNIS

| Inhalt der CD in deutscher Sprache (Englische Texte auf Anfrage) | Verwendbarkeit der Unterkonstruktion | Seite |
| --- | --- | --- |
| Inhaltsübersicht |  | 1 |
| A) Allgemeine Vorbemerkungen |  | 4 – 5 |
| B) Leistungsbeschreibung |  | 6 |
| C) Zu beachtende Normen und Richtlinien |  | 6 |
| Unterkonstruktionssysteme |  | 7 – 91 |
| 1) ATK 100 “Minor“ | Großformatige Fassa-denplatten, sichtbar genietet oder geklebt | 7 – 8 |
| 2) ATK 100 ZeLa | Großformatige Fassa-denplatten, sichtbar genietet oder geklebt | 9 – 10 |
| 3) ATK 100 Thermokonsole | Großformatige Fassa-denplatten, sichtbar genietet oder geklebt | 11 – 12 |
| 4) ATK 100 KL und KL-L | Keramik- und Feinstein-zeugplatten mit sichtba-rer Klammerbefestigung | 13 – 14 |
| 5) ATK 101 | Großformatige Fassa-denplatten, sichtbar genietet oder geklebt | 15 – 16 |
| 6) ATK 102 “Minor“ | Keramik- und Feinstein-zeugplatten mit sichtba-rer Klammerbefestigung | 17 – 18 |
| 7) ATK 102 | Keramik- und Feinstein-zeugplatten mit sichtba-rer Klammerbefestigung | 19 – 20 |
| 8) ATK 102-GH | ESG-Verglasung und PV-Glaselemente mit sichtbarer Klammerbefestigung | 21 – 22 |
| 9) ATK 106 SZ 20 | Aluminium-Kassetten, verdeckt befestigt | 23 – 25 |
| 10) ATK 107 B | Aluminium-Kassetten, mit Bolzeneinhängung befestigt | 26 – 27 |

| Inhalt | Verwendbarkeit der Unterkonstruktion | Seite |
| --- | --- | --- |
| 11) ATK 601 G | Großformatige Fassadenplatten, sichtbar genietet | 28 – 29 |
| 12) Holzhalter Typ H1 | Großformatige Fassadenplatten, sichtbar geschraubt | 30 – 31 |
| 14) Holzhalter Typ T1, T2 | Großformatige Fassadenplatten, sichtbar geschraubt | 32 – 33 |
| 15) ATK 103 + ATK 100 “Minor“ | Groß- und kleinformatige Fassadenplatten, verdeckt befestigt | 34 – 36 |
| 16) ATK 103 + ATK 100 ZeLa | Groß- und kleinformatige Fassadenplatten, verdeckt befestigt | 37 – 39 |
| 17) ATK 103 + ATK 100 Thermokonsole | Groß- und kleinformatige Fassadenplatten, verdeckt befestigt | 40 – 42 |
| 18) ATK 103 + ATK 101 | Groß- und kleinformatige Fassadenplatten, verdeckt befestigt | 43 – 45 |
| 19) ATK 103 + ATK 601 G | Groß- und kleinformatige Fassadenplatten, verdeckt befestigt | 46 – 48 |
| 20) ATK 104 + ATK 100 “Minor“ | Kleinformatige Fassaden-platten, sichtbar mit Edel-stahlhaken befestigt | 49 – 51 |
| 21) ATK 104 + ATK 100 ZeLa | Kleinformatige Fassaden-platten, sichtbar mit Edel-stahlhaken befestigt | 52 – 54 |
| 22) ATK 104 + ATK 100 Thermokonsole | Kleinformatige Fassaden-platten, sichtbar mit Edel-stahlhaken befestigt | 55 – 56 |
| 23) ATK 104 + ATK 101 | Kleinformatige Fassaden-platten, sichtbar mit Edel-stahlhaken befestigt | 57 – 59 |
| 24) ATK 104 + ATK 601 G | Kleinformatige Fassaden-platten, sichtbar mit Edel-stahlhaken befestigt | 60 – 62 |

| Inhalt | Verwendbarkeit der Unterkonstruktion | Seite |
| --- | --- | --- |
| 25) ATK 110 + ATK 100 “Minor“ | Großformatige Fassa-deplatten als Stülpscha-lung verlegt, sichtbar befestigt | 63 – 65 |
| 26) ATK 110 + ATK 100 ZeLa | Großformatige Fassa-denplatten als Stülpscha-lung verlegt, sichtbar befestigt | 66 – 68 |
| 27) ATK 110 + ATK 100 Thermokonsole | Großformatige Fassa-denplatten als Stülpscha-lung verlegt, sichtbar befestigt | 69 – 70 |
| 28) ATK 110 + ATK 101 | Großformatige Fassa-denplatten als Stülpscha-lung verlegt, sichtbar befestigt | 71 – 73 |
| 29) ATK 110 + ATK 601 G | Großformatige Fassadenplatten als Stülpschalung verlegt, sichtbar befestigt | 74 – 75 |
| 30) ATK 111 + ATK 100 “Minor“ | Großformatige Trespa- Fassadenplatten, verdeckt befestigt | 76 – 78 |
| 31) ATK 111 + ATK 100 ZeLa | Großformatige Trespa- Fassadenplatten, verdeckt befestigt | 79 – 81 |
| 32) ATK 111 + ATK 100 Thermokonsole | Großformatige Trespa- Fassadenplatten, verdeckt befestigt | 82 – 84 |
| 33) ATK 111 + ATK 101 | Großformatige Trespa- Fassadenplatten, verdeckt befestigt | 85 – 87 |
| 34) ATK 111 + ATK 601 G | Großformatige Trespa- Fassadenplatten, verdeckt befestigt | 88 – 90 |
| 35) BWM - Brandbarrieren |  | 91 |

### A ) Allgemeine Vorbemerkungen

Die Ausschreibung umfasst die Arbeiten für die Lieferung und Montage einer vorgehängten, hinterlüfteten Fassade.

Das Gebäude hat  ______ Vollgeschosse und eine Gesamthöhe von ________ m.

Die Unterkonstruktion System BWM ist zu montieren auf Wänden aus (z.B. Beton, Mauerwerk, usw.)

________________________________________________________________________________

Genaue Beschreibung des Verankerungsgrundes (ggfs. mit Angabe vorhandener Zwischenschichten wie Putz, Spaltplatten etc.)

Hersteller der Unterkonstruktion:

Fa. BWM

Dübel + Montagetechnik GmbH

Postfach 10 01 17

70745 Leinfelden-Echterdingen

Telefon: 0711 / 90 313 – 0

Telefax: 0711 / 90 313 – 20

Internet: www.bwm.de

Folgende Gebäudedaten  sind für die Ermittlung der Windlasten nach DIN EN 1991-1-4 und DIN EN 1991-1-4/NA zu berücksichtigen:

| Windzone : 1 / 2 / 3 oder 4 |  |
| --- | --- |
| Geländekategorie: I , II, III oder IV bzw. Mischprofil Küste / Binnenland |  |
| Höhe über NN : (nur erforderlich wenn > 800 m über NN) | ______ m |
| Hauptabmessungen Gebäude : B x H Gebäudegrundriss siehe Anlage | ______ m x ______m |
| Gebäudehöhe über OK Gelände | ______ m |
| Exponierte Lage gemäß Norm? Ja / Nein; wenn ja, genaue Beschreibung |  |
| Schwingungsanfälligkeit des Gebäudes gemäß Norm? Ja / Nein; wenn ja, genaue Beschreibung |  |

Aus oben genannten Daten ergeben sich folgende Windlasten:

An der Gebäudeseite   _________   Im Höhenbereich           ______________

Winddruck                    __________ kN/m² mit einem Flächenanteil von ……….%

Windsog im Bereich A  __________ kN/m² mit einem Flächenanteil von ……….%

Windsog im Bereich B  __________ kN/m² mit einem Flächenanteil von ……….%

Windsog im Bereich C  __________ kN/m² mit einem Flächenanteil von ……….%

An der Gebäudeseite   __________ Im Höhenbereich           ______________

Winddruck                    __________ kN/m² mit einem Flächenanteil von ……….%

Windsog im Bereich A  __________ kN/m² mit einem Flächenanteil von ……….%

Windsog im Bereich B  __________ kN/m² mit einem Flächenanteil von ……….%

Windsog im Bereich C  __________ kN/m² mit einem Flächenanteil von ……….%

Alle Fassaden- und Außenwandflächen erhalten eine ______ mm dicke Wärmedämmung sowie eine hinterlüftete Fassadenbekleidung aus __________________________________

auf einer Aluminium–Unterkonstruktion.

Besondere Sorgfalt ist auf die Ausbildung aller Fugen, Plattenan- und -abschlüsse und Gebäudeecken zu legen.

Die Angebotspreise beinhalten die fix und fertige Montage, einschließlich aller erforderlichen Materialien, wie Bekleidungsplatten, Aluminium-Profile, Verankerungs-, Verbindungs- und Befestigungselemente, Dichtungsbänder, Zubehörprofile und sonstige Kleinteile sowie Verschnitt.

Die Reihenfolge der einzurüstenden Flächen sowie der Montageablauf sind mit der Bauleitung abzusprechen.

Der Bieter verpflichtet sich, gemeinsam mit der Bauleitung die Termine und Details vorzuplanen.

### B ) zu beachtende Normen bzw. Richtlinien

1)  DIN 18516 – Außenwandbekleidungen, hinterlüftet, Teil 1: Anforderungen, Prüfgrundsätze

2)  VOB C ATV DIN 18299: Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art

3)  VOB C ATV DIN 18351: Vorgehängte hinterlüftete Fassaden

### C ) Baubegleitende Qualitätsüberwachung

Mehrpreis für eine baubegleitende Qualitätsüberwachung (BQÜ) nach FVHF/GTÜ-Standards und nach der derzeit gültigen Honorartabelle

Pauschal

| Unterkonstruktionssystem: | ATK 100 “Minor“ |
| --- | --- |
| Anwendungsgebiete: | - Vertikale Unterkonstruktion für die sichtbare oder geklebte Befestigung großformatiger Fassadenplatten - Als Grundkonstruktion für horizon- tale Tragsysteme (ATK 103 / ATK 104 / ATK 110 / ATK 111) |

LV. Pos.: _____  Justierbare Aluminium-Unterkonstruktion

System ATK 100 “Minor“ der Firma

BWM

Dübel + Montagetechnik GmbH

Postfach 100 117

70745 Leinfelden-Echterdingen

Telefon: 0711 – 90 313-0

Telefax: 0711 – 90 313-20

entsprechend DIN 18516 unter Verwendung der gekennzeichneten Originalteile,

bestehend aus Wandwinkeln und Tragprofilen (Werkstoff EN-AW 6063 T 66),

liefern und montieren.

Die Unterkonstruktion ist flucht- und lotrecht auszurichten.

Der Wandabstand bis Vorderkante Unterkonstruktion beträgt im Mittel ______mm.

Der Verankerungsgrund besteht aus:

__________________________________________________________________

Bitte genaue Bezeichnung angeben

Die Montage der BWM-Tragprofile erfolgt senkrecht im Regelfall mit einem

Festpunkt-Wandwinkel pro Profilstab zur Aufnahme des Eigengewichtes der

Fassade.

Winddruck- und Sogkräfte werden von Gleitpunkt-Wandwinkeln abgetragen, die

zwängungsfrei eine temperaturbedingte Längenänderung der Tragprofile

ermöglichen.

Die Wandwinkel erhalten zur Montageerleichterung BWM-Haltefedern aus

nichtrostendem Stahl.

Die Verbindung der Tragprofile mit den Wandwinkeln erfolgt mit BWM-Spezialniet

SNA 5x12 K14 A/N bzw. Bohrschraube JT4-3H/5-5,5x19. Für solch ein niet- bzw.

schraubenartiges Verbindungselement ist entsprechend der Bauregelliste A Teil 2,

Punkt 2.17 ein “Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis“ gemäß DIN vorzulegen.

Bei der Vernietung der Gleitpunkte sind entsprechende Nietvorsatzlehren gemäß

Herstellerangabe einzusetzen.

Als Verankerungselemente sind ausschließlich zugelassene Dübel zu verwenden.

Die Tragprofilstöße müssen mit den horizontalen Fugen der Fassadenplatten

übereinstimmen.

Profilarten und -abstände, Abmessungen von Fest- und Gleitpunkten sowie alle

Verbindungs- und Verankerungselemente nach statischer Berechnung.

Die Unterkonstruktion ist für die entstehenden Eigengewichtslasten der nachfolgend

beschriebenen Fassadenbekleidung und die Windlasten gemäß DIN zu bemessen.

Ein ggf. erforderlicher Schutz der Kontaktfläche zwischen Wandwinkel und

Verankerungsgrund nach DIN EN 1999-1-1 und DIN EN 1090-3 ist zu

berücksichtigen.

Ca. _________ m2

LV. Pos.: _____  wie zuvor, jedoch die vertikalen Tragprofile schwarz eloxiert

Ca. _________ m2

| Unterkonstruktionssystem: | ATK 100 “Minor“ |
| --- | --- |
| Anwendungsgebiete: | - Vertikale Unterkonstruktion für die sichtbare oder geklebte Befestigung großformatiger Fassadenplatten - Als Grundkonstruktion für horizon- tale Tragsysteme (ATK 103 / ATK 104 / ATK 110 / ATK 111) |

LV. Pos.: _____  Bereiche mit erhöhten Windlasten

Für die erforderliche Verstärkung der Unterkonstruktion infolge erhöhter Windsog-

belastung in Gebäudebereichen gemäß DIN

Ca. _________ m2

LV. Pos.: _____  Thermostop

Anordnung von zusätzlichen thermischen Trennungen - BWM Thermostop -

für die benannten Wandwinkel

Ca. _________ m2

LV. Pos.: _____  Außenecken

Unterkonstruktion für die Ausbildung der Außenecken

Ca. _________ m

LV. Pos.: _____  Innenecken

Unterkonstruktion für die Ausbildung der Innenecken

Ca. _________ m

LV. Pos.: _____  Leibungen

Unterkonstruktion für die Ausbildung der Fenster- und Türleibungen

in einer Breite von _______ cm

Ca. _________ m

LV. Pos.: _____  Bauwerksfugen

Unterkonstruktion für die Ausbildung im Bereich von Bauwerksfugen

Ca. _________ m

LV. Pos.: _____  Aufstellen eines objektbezogenen, prüffähigen Standsicherheitsnachweises

Pauschal

Weitere Positionen der Unterkonstruktion können je nach konkreter Objektsituation

erforderlich sein.

| Unterkonstruktionssystem: | ATK 100 ZeLa |
| --- | --- |
| Anwendungsgebiete: | - Vertikale Unterkonstruktion für die sichtbare oder geklebte Befestigung großformatiger Fassadenplatten - Als Grundkonstruktion für horizon- tale Tragsysteme (ATK 103 / ATK 104 / ATK 110 / ATK 111) |

LV. Pos.: _____  Justierbare Aluminium-Unterkonstruktion

System ATK 100 ZeLa der Firma

BWM

Dübel + Montagetechnik GmbH

Postfach 100 117

70745 Leinfelden-Echterdingen

Telefon: 0711 – 90 313-0

Telefax: 0711 – 90 313-20

entsprechend DIN 18516 unter Verwendung der gekennzeichneten Originalteile,

bestehend aus ZeLa-Fassadenhalter (Werkstoff EN-AW 5754) und Tragprofilen

(Werkstoff EN-AW 6063 T 66), liefern und montieren.

Die Unterkonstruktion ist flucht- und lotrecht auszurichten.

Der Wandabstand bis Vorderkante Unterkonstruktion beträgt im Mittel ______mm.

Übliche Wandabstände bis VK Unterkonstruktion = 102 – 292 mm.

Der Verankerungsgrund besteht aus:

__________________________________________________________________

Bitte genaue Bezeichnung angeben

Die Montage der BWM-Tragprofile erfolgt senkrecht im Regelfall mit einem ZeLa-

Festpunkthalter (Abstand Festpunkt zum äußeren Gleitpunkt ≤ 2,50 m) pro

Profilstab zur Aufnahme des Eigengewichtes der Fassade.

Winddruck- und Sogkräfte werden von ZeLa-Gleitpunkthaltern abgetragen, die

zwängungsfrei eine temperaturbedingte Längenänderung der Tragprofile

ermöglichen.

Die Fassadenhalter ZeLa erhalten zur Montageerleichterung BWM-Haltefedern aus

nichtrostendem Stahl.

Die Verbindung der Tragprofile mit den ZeLa-Fassadenhaltern erfolgt mit BWM-

Spezialniet SNA 5x12 K14 A/N bzw. Bohrschraube JT4-3H/5-5,5x19. Für solch ein

niet- bzw. schraubenartiges Verbindungselement ist entsprechend der Bauregelliste

A Teil 2, Punkt 2.17 ein “Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis“ gemäß DIN

vorzulegen.

Als Verankerungselemente sind ausschließlich zugelassene Dübel zu verwenden.

Die Tragprofilstöße müssen mit den horizontalen Fugen der Fassadenplatten

übereinstimmen.

Profilarten und -abstände, Abmessungen von Fest- und Gleitpunkten sowie alle

Verbindungs- und Verankerungselemente nach statischer Berechnung.

Die Unterkonstruktion ist für die entstehenden Eigengewichtslasten der nachfolgend

beschriebenen Fassadenbekleidung und die Windlasten gemäß DIN zu bemessen.

Ein ggf. erforderlicher Schutz der Kontaktfläche zwischen ZeLa-Konsole und

Verankerungsgrund nach DIN EN 1999-1-1 und DIN EN 1090-3 ist zu

berücksichtigen.

Ca. _________ m2

LV. Pos.: _____  wie zuvor, jedoch die vertikalen Tragprofile schwarz eloxiert

Ca. _________ m2

| Unterkonstruktionssystem: | ATK 100 ZeLa |
| --- | --- |
| Anwendungsgebiete: | - Vertikale Unterkonstruktion für die sichtbare oder geklebte Befestigung großformatiger Fassadenplatten - Als Grundkonstruktion für horizon- tale Tragsysteme (ATK 103 / ATK 104 / ATK 110 / ATK 111) |

LV. Pos.: _____  Bereiche mit erhöhten Windlasten

Für die erforderliche Verstärkung der Unterkonstruktion infolge erhöhter Windsog-

belastung in Gebäudebereichen gemäß DIN

Ca. _________ m2

LV. Pos.: _____  Thermostop

Anordnung von zusätzlichen thermischen Trennungen - BWM Thermostop -

für die benannten ZeLa-Fassadenhalter

Ca. _________ m2

LV. Pos.: _____  Außenecken

Unterkonstruktion für die Ausbildung der Außenecken

Ca. _________ m

LV. Pos.: _____  Innenecken

Unterkonstruktion für die Ausbildung der Innenecken

Ca. _________ m

LV. Pos.: _____  Leibungen

Unterkonstruktion für die Ausbildung der Fenster- und Türleibungen

in einer Breite von _______ cm

Ca. _________ m

LV. Pos.: _____  Bauwerksfugen

Unterkonstruktion für die Ausbildung im Bereich von Bauwerksfugen

Ca. _________ m

LV. Pos.: _____  Aufstellen eines objektbezogenen, prüffähigen Standsicherheitsnachweises

Pauschal

Weitere Positionen der Unterkonstruktion können je nach konkreter Objektsituation

erforderlich sein.

| Unterkonstruktionssystem: | ATK 100 Thermokonsole |
| --- | --- |
| Anwendungsgebiete: | - Vertikale Unterkonstruktion für die sichtbare oder geklebte Befestigung großformatiger Fassadenplatten - Als Grundkonstruktion für horizon- tale Tragsysteme (ATK 103 / ATK 104 / ATK 110 / ATK 111) |

LV. Pos.: _____  Justierbare Aluminium-Unterkonstruktion

System ATK 100 Thermokonsole der Firma

BWM

Dübel + Montagetechnik GmbH

Postfach 100 117

70745 Leinfelden-Echterdingen

Telefon: 0711 – 90 313-0

Telefax: 0711 – 90 313-20

entsprechend DIN 18516 unter Verwendung der gekennzeichneten Originalteile,

bestehend aus Thermokonsolen aus Kunststoff (Werkstoff Ultramid A3WG10) und

Tragprofilen aus Aluminium (Werkstoff EN-AW 6063 T 66), liefern und montieren.

Die Unterkonstruktion ist flucht- und lotrecht auszurichten.

Der Wandabstand bis Vorderkante Unterkonstruktion beträgt im Mittel ______mm.

Der Verankerungsgrund besteht aus:

__________________________________________________________________

Bitte genaue Bezeichnung angeben

Die Montage der BWM-Tragprofile erfolgt senkrecht im Regelfall mit einer

Festpunkt-Thermokonsole pro Profilstab zur Aufnahme des Eigengewichtes der

Fassade.

Winddruck- und Sogkräfte werden von Gleitpunkt-Thermokonsolen abgetragen, die

zwängungsfrei eine temperaturbedingte Längenänderung der Tragprofile

ermöglichen.

Die Thermokonsolen erhalten zur Montageerleichterung BWM-Haltefedern aus

nichtrostendem Stahl.

Die Verbindung der Tragprofile mit den Thermokonsolen erfolgt mit BWM-Spezialniet

SNA 5 x 12 K 14 A/N. Für diesen Niet ist entsprechend der Bauregelliste A Teil 2,

Punkt 2.17 ein “Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis“ gemäß DIN vorzulegen.

Bei der Vernietung der Gleitpunkte sind entsprechende Nietvorsatzlehren gemäß

Herstellerangabe einzusetzen.

Als Verankerungselemente sind ausschließlich zugelassene Dübel zu verwenden.

Die Tragprofilstöße müssen mit den horizontalen Fugen der Fassadenplatten

übereinstimmen.

Profilarten und -abstände, Abmessungen von Fest- und Gleitpunkten sowie alle

Verbindungs- und Verankerungselemente nach statischer Berechnung.

Die Unterkonstruktion ist für die entstehenden Eigengewichtslasten der nachfolgend

beschriebenen Fassadenbekleidung und die Windlasten gemäß DIN zu bemessen.

Die Bestimmungen der Allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung bzw. einer ggf.

erteilten Zustimmung im Einzelfall zu den Anwendungsbedingungen der

Thermokonsole sind insbesondere hinsichtlich der erforderlichen Brandschutzmaß-

nahmen (zulässige Dämmstoffart, erforderliche Brandsperren, ggf. metallische

Verlängerungen etc.) zu beachten.

Ca. _________ m2

LV. Pos.: _____  wie zuvor, jedoch die vertikalen Tragprofile schwarz eloxiert

Ca. _________ m2

| Unterkonstruktionssystem: | ATK 100 Thermokonsole |
| --- | --- |
| Anwendungsgebiete: | - Vertikale Unterkonstruktion für die sichtbare oder geklebte Befestigung großformatiger Fassadenplatten - Als Grundkonstruktion für horizon- tale Tragsysteme (ATK 103 / ATK 104 / ATK 110 / ATK 111) |

LV. Pos.: _____  Bereiche mit erhöhten Windlasten

Für die erforderliche Verstärkung der Unterkonstruktion infolge erhöhter Windsog-

belastung in Gebäudebereichen gemäß DIN

Ca. _________ m2

LV. Pos.: _____  Außenecken

Unterkonstruktion für die Ausbildung der Außenecken

Ca. _________ m

LV. Pos.: _____  Innenecken

Unterkonstruktion für die Ausbildung der Innenecken

Ca. _________ m

LV. Pos.: _____  Leibungen

Unterkonstruktion für die Ausbildung der Fenster- und Türleibungen

in einer Breite von _______ cm

Ca. _________ m

LV. Pos.: _____  Bauwerksfugen

Unterkonstruktion für die Ausbildung im Bereich von Bauwerksfugen

Ca. _________ m

LV. Pos.: _____  Aufstellen eines objektbezogenen, prüffähigen Standsicherheitsnachweises

Pauschal

Weitere Positionen der Unterkonstruktion können je nach konkreter Objektsituation

erforderlich sein.

| Unterkonstruktionssystem: | ATK 100 KL und KL-L |
| --- | --- |
| Anwendungsgebiete: | - Vertikale Unterkonstruktion für die Klammerbefestigung von Keramik- und Feinsteinzeugplatten mit 8 mm Fuge |

LV. Pos.: _____  Justierbare Aluminium-Unterkonstruktion

System ATK 100 KL und KL-L der Firma

BWM

Dübel + Montagetechnik GmbH

Postfach 100 117

70745 Leinfelden-Echterdingen

Telefon: 0711 – 90 313-0

Telefax: 0711 – 90 313-20

entsprechend DIN 18516 unter Verwendung der gekennzeichneten Originalteile,

bestehend aus Wandwinkeln und Tragprofilen (Werkstoff EN-AW 6063 T 66),

liefern und montieren.

Die Unterkonstruktion ist flucht- und lotrecht auszurichten.

Der Wandabstand bis Vorderkante Unterkonstruktion beträgt im Mittel ______mm.

Der Verankerungsgrund besteht aus:

__________________________________________________________________

Bitte genaue Bezeichnung angeben

Die Montage der BWM-Tragprofile erfolgt senkrecht im Regelfall mit einem

Festpunkt-Wandwinkel pro Profilstab zur Aufnahme des Eigengewichtes der

Fassade.

Winddruck- und Sogkräfte werden von Gleitpunkt-Wandwinkeln abgetragen, die

zwängungsfrei eine temperaturbedingte Längenänderung der Tragprofile

ermöglichen.

Die Wandwinkel erhalten zur Montageerleichterung BWM-Haltefedern aus

nichtrostendem Stahl.

Die Verbindung der Tragprofile mit den Wandwinkeln erfolgt mit BWM-Spezialniet

SNA 5x12 K14 A/N bzw. Bohrschraube JT4-3H/5-5,5x19. Für solch ein niet- bzw.

schraubenartiges Verbindungselement ist entsprechend der Bauregelliste A Teil 2,

Punkt 2.17 ein “Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis“ gemäß DIN vorzulegen.

Bei der Vernietung der Gleitpunkte sind entsprechende Nietvorsatzlehren gemäß

Herstellerangabe einzusetzen. Die Vertikal- und Horizontalfugen bleiben offen, die

Fugenbreite beträgt 8 mm. Klammern aus nichtrostendem Stahl (A4),

Befestigungselemente sowie Maßnahmen zur Verhinderung von Klappern und

Wandern der Fassadenbekleidung sind in den Einheitspreis einzukalkulieren.

Als Verankerungselemente sind ausschließlich zugelassene Dübel zu verwenden.

Die Tragprofilstöße müssen mit den horizontalen Fugen der Fassadenplatten

übereinstimmen.

Profilarten und -abstände, Abmessungen von Fest- und Gleitpunkten sowie alle

Verbindungs- und Verankerungselemente nach statischer Berechnung.

Die Unterkonstruktion ist für die entstehenden Eigengewichtslasten der nachfolgend

beschriebenen Fassadenbekleidung und die Windlasten gemäß DIN zu bemessen.

Ein ggf. erforderlicher Schutz der Kontaktfläche zwischen Wandwinkel und

Verankerungsgrund nach DIN EN 1999-1-1 und DIN EN 1090-3 ist zu

berücksichtigen.

Ca. _________ m2

LV. Pos.: _____  wie zuvor, jedoch die vertikalen Tragprofile schwarz eloxiert

Ca. _________ m2

| Unterkonstruktionssystem: | ATK 100 KL und KL-L |
| --- | --- |
| Anwendungsgebiete: | - Vertikale Unterkonstruktion für die Klammerbefestigung von Keramik- und Feinsteinzeugplatten mit 8 mm Fuge |

LV. Pos.: _____  Bereiche mit erhöhten Windlasten

Für die erforderliche Verstärkung der Unterkonstruktion infolge erhöhter Windsog-

belastung in Gebäudebereichen gemäß DIN

Ca. _________ m2

LV. Pos.: _____  Thermostop

Anordnung von zusätzlichen thermischen Trennungen - BWM Thermostop -

für die benannten Wandwinkel

Ca. _________ m2

LV. Pos.: _____  Außenecken

Unterkonstruktion für die Ausbildung der Außenecken

Ca. _________ m

LV. Pos.: _____  Innenecken

Unterkonstruktion für die Ausbildung der Innenecken

Ca. _________ m

LV. Pos.: _____  Leibungen

Unterkonstruktion für die Ausbildung der Fenster- und Türleibungen

in einer Breite von _______ cm

Ca. _________ m

LV. Pos.: _____  Bauwerksfugen

Unterkonstruktion für die Ausbildung im Bereich von Bauwerksfugen

Ca. _________ m

LV. Pos.: _____  Aufstellen eines objektbezogenen, prüffähigen Standsicherheitsnachweises

Pauschal

Weitere Positionen der Unterkonstruktion können je nach konkreter Objektsituation

erforderlich sein.

| Unterkonstruktionssystem: | ATK 101 |
| --- | --- |
| Anwendungsgebiete: | - Vertikale Unterkonstruktion für die sichtbare oder geklebte Befestigung großformatiger Fassadenplatten - Als Grundkonstruktion für horizon- tale Tragsysteme (ATK 103 / ATK 104 / ATK 110 / ATK 111) |

LV. Pos.: _____  Justierbare Aluminium-Unterkonstruktion

System ATK 101 der Firma

BWM

Dübel + Montagetechnik GmbH

Postfach 100 117

70745 Leinfelden-Echterdingen

Telefon: 0711 – 90 313-0

Telefax: 0711 – 90 313-20

entsprechend DIN 18516 unter Verwendung der gekennzeichneten Originalteile,

bestehend aus U-Wandhaltern und Tragprofilen (Werkstoff EN-AW 6063 T 66),

liefern und montieren.

Die Unterkonstruktion ist flucht- und lotrecht auszurichten.

Der Wandabstand bis Vorderkante Unterkonstruktion beträgt im Mittel ______mm.

Der Verankerungsgrund besteht aus:

__________________________________________________________________

Bitte genaue Bezeichnung angeben

Die Unterkonstruktionsprofile sind in den U-Wandhaltern horizontal schwenkbar

gelagert.

Die Montage der BWM-Tragprofile vom Typ ATK 101  erfolgt senkrecht im Regelfall

mit einem Festpunkthalter pro Profilstab zur Aufnahme des Eigengewichts der

Fassade.

Winddruck- und Sogkräfte werden von Gleitpunkthaltern abgetragen, die

zwängungsfrei eine temperaturbedingte Längenänderung der Tragprofile

ermöglichen.

Die Verbindung der Tragprofile mit den U-Wandhaltern erfolgt mit BWM-Spezialniet

SNA 5 x 12 A/N. Für diesen Niet ist entsprechend der Bauregelliste A Teil 2,

Punkt 2.17 ein “Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis“ gemäß DIN vorzulegen.

Bei der Vernietung der Gleitpunkte sind entsprechende Nietvorsatzlehren gemäß

Herstellerangabe einzusetzen.

Als Verankerungselemente sind ausschließlich zugelassene Dübel zu verwenden.

Die Tragprofilstöße müssen mit den horizontalen Fugen der Fassadenplatten

übereinstimmen.

Profilarten und -abstände, Abmessungen von Fest- und Gleitpunkten sowie alle

Verbindungs- und Verankerungselemente nach statischer Berechnung.

Die Unterkonstruktion ist für die entstehenden Eigengewichtslasten der nachfolgend

beschriebenen Fassadenbekleidung und die Windlasten gemäß DIN zu bemessen.

Ein ggf. erforderlicher Schutz der Kontaktfläche zwischen U-Wandhalter und

Verankerungsgrund nach DIN EN 1999-1-1 und DIN EN 1090-3 ist zu

berücksichtigen.

Ca. _________ m2

LV. Pos.: _____  wie zuvor, jedoch die vertikalen Tragprofile schwarz eloxiert

Ca. _________ m2

| Unterkonstruktionssystem: | ATK 101 |
| --- | --- |
| Anwendungsgebiete: | - Vertikale Unterkonstruktion für die sichtbare oder geklebte Befestigung großformatiger Fassadenplatten - Als Grundkonstruktion für horizon- tale Tragsysteme (ATK 103 / ATK 104 / ATK 110 / ATK 111) |

LV. Pos.: _____  Bereiche mit erhöhten Windlasten

Für die erforderliche Verstärkung der Unterkonstruktion infolge erhöhter Windsog-

belastung in Gebäudebereichen gemäß DIN

Ca. _________ m2

LV. Pos.: _____  Thermostop

Unterkonstruktion für die Anordnung von zusätzlichen thermischen

Trennungen - BWM Thermostop - für die benannten U-Wandhalter

Ca. _________ m2

LV. Pos.: _____  Außenecken

Unterkonstruktion für die Ausbildung der Außenecken

Ca. _________ m

LV. Pos.: _____  Innenecken

Unterkonstruktion für die Ausbildung der Innenecken

Ca. _________ m

LV. Pos.: _____  Leibungen

Unterkonstruktion für die Ausbildung der Fenster- und Türleibungen

in einer Breite von _______ cm

Ca. _________ m

LV. Pos.: _____  Bauwerksfugen

Unterkonstruktion für die Ausbildung im Bereich von Bauwerksfugen

Ca. _________ m

LV. Pos.: _____  Aufstellen eines objektbezogenen, prüffähigen Standsicherheitsnachweises

Pauschal

Weitere Positionen der Unterkonstruktion können je nach konkreter Objektsituation

erforderlich sein.

| Unterkonstruktionssystem: | ATK 102 “Minor“ |
| --- | --- |
| Anwendungsgebiete: | - Vertikale Unterkonstruktion für die variable Klammerbefestigung von Fassadenplatten |

LV. Pos.: _____  Justierbare Aluminium-Unterkonstruktion

System ATK 102 “Minor“ der Firma

BWM

Dübel + Montagetechnik GmbH

Postfach 100 117

70745 Leinfelden-Echterdingen

Telefon: 0711 – 90 313-0

Telefax: 0711 – 90 313-20

entsprechend DIN 18516 unter Verwendung der gekennzeichneten Originalteile,

bestehend aus Wandwinkeln und Tragprofilen (Werkstoff EN-AW 6063 T 66),

liefern und montieren.

Die Unterkonstruktion ist flucht- und lotrecht auszurichten.

Der Wandabstand bis Vorderkante Unterkonstruktion beträgt im Mittel ______mm.

Der Verankerungsgrund besteht aus:

__________________________________________________________________

Bitte genaue Bezeichnung angeben

Die Montage der BWM-Tragprofile erfolgt senkrecht im Regelfall mit einem

Festpunkt-Wandwinkel pro Profilstab zur Aufnahme des Eigengewichtes der

Fassade.

Winddruck- und Sogkräfte werden von Gleitpunkt-Wandwinkeln abgetragen, die

zwängungsfrei eine temperaturbedingte Längenänderung der Tragprofile

ermöglichen.

Die Wandwinkel erhalten zur Montageerleichterung BWM-Haltefedern aus

nichtrostendem Stahl.

Die Verbindung der Tragprofile mit den Wandwinkeln erfolgt mit BWM-Spezialniet

SNA 5x12 K14 A/N bzw. Bohrschraube JT4-3H/5-5,5x19. Für solch ein niet- bzw.

schraubenartiges Verbindungselement ist entsprechend der Bauregelliste A Teil 2,

Punkt 2.17 ein “Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis“ gemäß DIN vorzulegen.

Bei der Vernietung der Gleitpunkte sind entsprechende Nietvorsatzlehren gemäß

Herstellerangabe einzusetzen.

Die Vertikal- und Horizontalfugen bleiben offen, die Fugenbreite ist variabel.

Klammern und Distanzhalter aus nichtrostendem Stahl (A4) sowie EPDM-Profile

und Befestigungselemente sind im Einheitspreis einzukalkulieren.

Als Verankerungselemente sind ausschließlich zugelassene Dübel zu verwenden.

Die Tragprofilstöße müssen mit den horizontalen Fugen der Fassadenplatten

übereinstimmen.

Profilarten und -abstände, Abmessungen von Fest- und Gleitpunkten sowie alle

Verbindungs- und Verankerungselemente nach statischer Berechnung.

Die Unterkonstruktion ist für die entstehenden Eigengewichtslasten der nachfolgend

beschriebenen Fassadenbekleidung und die Windlasten gemäß DIN zu bemessen.

Ein ggf. erforderlicher Schutz der Kontaktfläche zwischen Wandwinkel und

Verankerungsgrund nach DIN EN 1999-1-1 und DIN EN 1090-3 ist zu

berücksichtigen.

Ca. _________ m2

LV. Pos.: _____  wie zuvor, jedoch die vertikalen Tragprofile schwarz eloxiert

Ca. _________ m2

| Unterkonstruktionssystem: | ATK 102 “Minor“ |
| --- | --- |
| Anwendungsgebiete: | - Vertikale Unterkonstruktion für die variable Klammerbefestigung von Fassadenplatten |

LV. Pos.: _____  Bereiche mit erhöhten Windlasten

Für die erforderliche Verstärkung der Unterkonstruktion infolge erhöhter Windsog-

belastung in Gebäudebereichen gemäß DIN

Ca. _________ m2

LV. Pos.: _____  Thermostop

Unterkonstruktion für die Anordnung von zusätzlichen thermischen

Trennungen - BWM Thermostop - für die benannten Wandwinkel

Ca. _________ m2

LV. Pos.: _____  Außenecken

Unterkonstruktion für die Ausbildung der Außenecken

Ca. _________ m

LV. Pos.: _____  Innenecken

Unterkonstruktion für die Ausbildung der Innenecken

Ca. _________ m

LV. Pos.: _____  Leibungen

Unterkonstruktion für die Ausbildung der Fenster- und Türleibungen

in einer Breite von _______ cm

Ca. _________ m

LV. Pos.: _____  Bauwerksfugen

Unterkonstruktion für die Ausbildung im Bereich von Bauwerksfugen

Ca. _________ m

LV. Pos.: _____  Aufstellen eines objektbezogenen, prüffähigen Standsicherheitsnachweises

Pauschal

Weitere Positionen der Unterkonstruktion können je nach konkreter Objektsituation

erforderlich sein.

| Unterkonstruktionssystem: | ATK 102 |
| --- | --- |
| Anwendungsgebiete: | - Vertikale Unterkonstruktion für die variable Klammerbefestigung von Fassadenplatten |

LV. Pos.: _____  Justierbare Aluminium-Unterkonstruktion

System ATK 102 der Firma

BWM

Dübel + Montagetechnik GmbH

Postfach 100 117

70745 Leinfelden-Echterdingen

Telefon: 0711 – 90 313-0

Telefax: 0711 – 90 313-20

entsprechend DIN 18516 unter Verwendung der gekennzeichneten Originalteile,

bestehend aus U-Wandhaltern und Tragprofilen (Werkstoff EN-AW 6063 T 66),

liefern und montieren.

Die Unterkonstruktion ist flucht- und lotrecht auszurichten.

Der Wandabstand bis Vorderkante Unterkonstruktion beträgt im Mittel ______mm.

Der Verankerungsgrund besteht aus:

__________________________________________________________________

Bitte genaue Bezeichnung angeben

Die Unterkonstruktionsprofile sind in den U-Wandhaltern horizontal schwenkbar

gelagert.

Die Montage der BWM-Tragprofile erfolgt senkrecht im Regelfall mit einem

Festpunkthalter pro Profilstab zur Aufnahme des Eigengewichtes der Fassade.

Winddruck- und Sogkräfte werden von Gleitpunkthaltern abgetragen, die

zwängungsfrei eine temperaturbedingte Längenänderung der Tragprofile

ermöglichen.

Die Verbindung der Tragprofile mit den U-Wandhaltern erfolgt mit BWM-Spezialniet

SNA 5 x 12 A/N. Für diesen Niet ist entsprechend der Bauregelliste A Teil 2,

Punkt 2.17 ein “Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis“ gemäß DIN vorzulegen.

Bei der Vernietung der Gleitpunkte sind entsprechende Nietvorsatzlehren gemäß

Herstellerangabe einzusetzen.

Die Vertikal- und Horizontalfugen bleiben offen, die Fugenbreite ist variabel.

Klammern und Distanzhalter aus nichtrostendem Stahl (A4) sowie EPDM-Profile

und Befestigungselemente sind im Einheitspreis einzukalkulieren.

Als Verankerungselemente sind ausschließlich zugelassene Dübel zu verwenden.

Die Tragprofilstöße müssen mit den horizontalen Fugen der Fassadenplatten

übereinstimmen.

Profilarten und -abstände, Abmessungen von Fest- und Gleitpunkten sowie alle

Verbindungs- und Verankerungselemente nach statischer Berechnung.

Die Unterkonstruktion ist für die entstehenden Eigengewichtslasten der nachfolgend

beschriebenen Fassadenbekleidung und die Windlasten gemäß DIN zu bemessen.

Ein ggf. erforderlicher Schutz der Kontaktfläche zwischen U-Wandhalter und

Verankerungsgrund nach DIN EN 1999-1-1 und DIN EN 1090-3 ist zu

berücksichtigen.

Ca. _________ m2

LV. Pos.: _____  wie zuvor, jedoch die vertikalen Tragprofile schwarz eloxiert

Ca. _________ m2

| Unterkonstruktionssystem: | ATK 102 |
| --- | --- |
| Anwendungsgebiete: | - Vertikale Unterkonstruktion für die variable Klammerbefestigung von Fassadenplatten |

LV. Pos.: _____  Bereiche mit erhöhten Windlasten

Für die erforderliche Verstärkung der Unterkonstruktion infolge erhöhter Windsog-

belastung in Gebäudebereichen gemäß DIN

Ca. _________ m2

LV. Pos.: _____  Thermostop

Unterkonstruktion für die Anordnung von zusätzlichen thermischen

Trennungen - BWM Thermostop - für die benannten U-Wandhalter

Ca. _________ m2

LV. Pos.: _____  Außenecken

Unterkonstruktion für die Ausbildung der Außenecken

Ca. _________ m

LV. Pos.: _____  Innenecken

Unterkonstruktion für die Ausbildung der Innenecken

Ca. _________ m

LV. Pos.: _____  Leibungen

Unterkonstruktion für die Ausbildung der Fenster- und Türleibungen

in einer Breite von _______ cm

Ca. _________ m

LV. Pos.: _____  Bauwerksfugen

Unterkonstruktion für die Ausbildung im Bereich von Bauwerksfugen

Ca. _________ m

LV. Pos.: _____  Aufstellen eines objektbezogenen, prüffähigen Standsicherheitsnachweises

Pauschal

Weitere Positionen der Unterkonstruktion können je nach konkreter Objektsituation

erforderlich sein.

| Unterkonstruktionssystem: | ATK 102-GH |
| --- | --- |
| Anwendungsgebiete: | - Vertikale Unterkonstruktion für die variable Klammerbefestigung von ESG-Verglasung und PV-Glas- elementen |

LV. Pos.: _____  Justierbare Aluminium-Unterkonstruktion

System ATK 102-GH der Firma

BWM

Dübel + Montagetechnik GmbH

Postfach 100 117

70745 Leinfelden-Echterdingen

Telefon: 0711 – 90 313-0

Telefax: 0711 – 90 313-20

entsprechend DIN 18516 unter Verwendung der gekennzeichneten Originalteile,

bestehend aus U-Wandhaltern und Tragprofilen (Werkstoff EN-AW 6063 T 66),

liefern und montieren.

Die Unterkonstruktion ist flucht- und lotrecht auszurichten.

Der Wandabstand bis Vorderkante Unterkonstruktion beträgt im Mittel ______mm.

Der Verankerungsgrund besteht aus:

__________________________________________________________________

Bitte genaue Bezeichnung angeben

Die Unterkonstruktionsprofile sind in den U-Wandhaltern horizontal schwenkbar

gelagert.

Die Montage der BWM-Tragprofile erfolgt senkrecht im Regelfall mit einem

Festpunkthalter pro Profilstab zur Aufnahme des Eigengewichtes der Fassade.

Winddruck- und Sogkräfte werden von Gleitpunkthaltern abgetragen, die

zwängungsfrei eine temperaturbedingte Längenänderung der Tragprofile

ermöglichen.

Die Verbindung der Tragprofile mit den U-Wandhaltern erfolgt mit BWM-Spezialniet

SNA 5 x 12 A/N. Für diesen Niet ist entsprechend der Bauregelliste A Teil 2,

Punkt 2.17 ein “Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis“ gemäß DIN vorzulegen.

Bei der Vernietung der Gleitpunkte sind entsprechende Nietvorsatzlehren gemäß

Herstellerangabe einzusetzen.

Die Vertikal- und Horizontalfugen bleiben offen.

Klammern, Halteplatten, Aufstandswinkel aus Aluminium (EN-AW 6063 T66) sowie

EPDM-Profile und Befestigungselemente sind in den Einheitspreis einzukalkulieren.

Als Verankerungselemente sind ausschließlich zugelassene Dübel zu verwenden.

Die Tragprofilstöße müssen mit den horizontalen Fugen der Fassadenplatten

übereinstimmen.

Profilarten und -abstände, Abmessungen von Fest- und Gleitpunkten sowie alle

Verbindungs- und Verankerungselemente nach statischer Berechnung.

Die Unterkonstruktion ist für die entstehenden Eigengewichtslasten der nachfolgend

beschriebenen Fassadenbekleidung und die Windlasten gemäß DIN zu bemessen.

Ein ggf. erforderlicher Schutz der Kontaktfläche zwischen U-Wandhalter und

Verankerungsgrund nach DIN EN 1999-1-1 und DIN EN 1090-3 ist zu

berücksichtigen.

Ca. _________ m2

LV. Pos.: _____  wie zuvor, jedoch die vertikalen Tragprofile schwarz eloxiert

Ca. _________ m2

| Unterkonstruktionssystem: | ATK 102-GH |
| --- | --- |
| Anwendungsgebiete: | - Vertikale Unterkonstruktion für die variable Klammerbefestigung von ESG-Verglasung und PV-Glas- elementen |

LV. Pos.: _____  Bereiche mit erhöhten Windlasten

Für die erforderliche Verstärkung der Unterkonstruktion infolge erhöhter Windsog-

belastung in Gebäudebereichen gemäß DIN

Ca. _________ m2

LV. Pos.: _____  Thermostop

Unterkonstruktion für die Anordnung von zusätzlichen thermischen

Trennungen - BWM Thermostop - für die benannten U-Wandhalter

Ca. _________ m2

LV. Pos.: _____  Außenecken

Unterkonstruktion für die Ausbildung der Außenecken

Ca. _________ m

LV. Pos.: _____  Innenecken

Unterkonstruktion für die Ausbildung der Innenecken

Ca. _________ m

LV. Pos.: _____  Leibungen

Unterkonstruktion für die Ausbildung der Fenster- und Türleibungen

in einer Breite von _______ cm

Ca. _________ m

LV. Pos.: _____  Bauwerksfugen

Unterkonstruktion für die Ausbildung im Bereich von Bauwerksfugen

Ca. _________ m

LV. Pos.: _____  Aufstellen eines objektbezogenen, prüffähigen Standsicherheitsnachweises

Pauschal

Weitere Positionen der Unterkonstruktion können je nach konkreter Objektsituation

erforderlich sein.

| Unterkonstruktionssystem: | ATK 106 SZ 20 |
| --- | --- |
| Anwendungsgebiete: | - Aluminium-Kassetten, verdeckt befestigt |

LV. Pos.: _____  Justierbare Aluminium-Unterkonstruktion

System ATK 106 SZ 20 der Firma

BWM

Dübel + Montagetechnik GmbH

Postfach 100 117

70745 Leinfelden-Echterdingen

Telefon: 0711 – 90 313-0

Telefax: 0711 – 90 313-20

entsprechend DIN 18516 unter Verwendung der gekennzeichneten Originalteile,

bestehend aus:

A)        vertikaler Grundkonstruktion ATK 106 SZ 20 aus Aluminium

U-Wandhalter (Werkstoff EN-AW 5754) und Tragprofile

(Werkstoff EN-AW 6063 T66)

bzw.

vertikaler Grundkonstruktion ATK 100 “Minor“ aus Aluminium

Wandwinkel und Tragprofile (Werkstoff EN-AW 6063 T 66)

Die Unterkonstruktion ist flucht- und lotrecht auszurichten.

Der Wandabstand bis Vorderkante Unterkonstruktion beträgt im Mittel ______mm.

Der Verankerungsgrund besteht aus:

__________________________________________________________________

Bitte genaue Bezeichnung angeben

Die Montage der BWM-Tragprofile vom Typ ATK 106 SZ 20 bzw. ATK 100 “Minor“

erfolgt senkrecht im Regelfall mit einem Festpunkthalter pro Profilstab zur

Aufnahme des Eigengewichts der Fassade.

Winddruck- und Sogkräfte werden von Gleitpunkthaltern abgetragen, die

zwängungsfrei eine temperaturbedingte Längenänderung der Tragprofile

ermöglichen.

Die Verbindung der Tragprofile mit den Wandhaltern erfolgt mit BWM-Spezialniet

SNA 5x12 K14 A/N bzw. Bohrschraube JT4-3H/5-5,5x19. Für solch ein niet- bzw.

schraubenartiges Verbindungselement ist entsprechend der Bauregelliste A Teil 2,

Punkt 2.17 ein “Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis“ gemäß DIN vorzulegen.

Bei der Vernietung der Gleitpunkte sind entsprechende Nietvorsatzlehren gemäß

Herstellerangabe einzusetzen.

Als Verankerungselemente sind ausschließlich zugelassene Dübel zu verwenden.

Die Tragprofilstöße müssen mit den horizontalen Fugen der Fassadenplatten

übereinstimmen.

Profilarten und -abstände, Abmessungen von Fest- und Gleitpunkten sowie alle

Verbindungs- und Verankerungselemente nach statischer Berechnung.

Die Unterkonstruktion ist für die entstehenden Eigengewichtslasten der nachfolgend

beschriebenen Fassadenbekleidung und die Windlasten gemäß DIN zu bemessen.

Ein ggf. erforderlicher Schutz der Kontaktfläche zwischen Wandhalter und

Verankerungsgrund nach DIN EN 1999-1-1 und DIN EN 1090-3 ist zu

berücksichtigen.

LV. Pos.: _____  wie zuvor, jedoch die vertikalen Tragprofile schwarz eloxiert

Ca. _________ m2

| Unterkonstruktionssystem: | ATK 106 SZ 20 |
| --- | --- |
| Anwendungsgebiete: | - Aluminium-Kassetten, verdeckt befestigt |

B)        horizontaler Tragkonstruktion ATK 106 SZ20 aus Aluminium

Tragprofile (Werkstoff EN-AW 6063 T 66)

Auf den vertikalen Tragprofilen der Grundkonstruktion erfolgt die Montage der

Horizontalprofile in den gemäß statischer Berechnung erforderlichen Schnürab-

ständen. Die Befestigung der horizontalen Tragprofile erfolgt mit gemäß DIN

geprüftem BWM-Spezialniet SNA 5 x 12 K 14 A/N. Pro Horizontalprofil ist ein

Festpunktniet im Rundloch zu setzen, alle anderen Vernietungen erfolgen in

Langlöchern mittels Nietvorsatzlehre.

Tragprofilstöße müssen mit den vertikalen Fugen der Fassadenplatten

übereinstimmen.

Der Wandabstand bis Vorderkante der horizontalen Unterkonstruktion beträgt im

Mittel _______ mm.

Die Fassadenplatten werden über die an der Plattenrückseite befestigten

Tragprofile eingehängt und mittels Kunststoffclip SZ 20 arretiert und gegen

seitliches Verschieben nach Herstellerangabe mechanisch gesichert.

Bei der Wahl der Unterkonstruktion sind die Angaben der Hersteller der

Bekleidungsplatten und die Bestimmungen der Zulassungen zu beachten.

Ca. _________ m2

LV. Pos.: _____  Bereiche mit erhöhten Windlasten

Für die erforderliche Verstärkung der Unterkonstruktion infolge erhöhter Windsog-

belastung in Gebäudebereichen gemäß DIN

Ca. _________ m2

LV. Pos.: _____  Thermostop

Unterkonstruktion für die Anordnung von zusätzlichen thermischen

Trennungen - BWM Thermostop - für die benannten U-Wandhalter bzw.

Wandwinkel

Ca. _________ m2

LV. Pos.: _____  Außenecken

Unterkonstruktion für die Ausbildung der Außenecken

Ca. _________ m

LV. Pos.: _____  Innenecken

Unterkonstruktion für die Ausbildung der Innenecken

Ca. _________ m

LV. Pos.: _____  Leibungen

Unterkonstruktion für die Ausbildung der Fenster- und Türleibungen

in einer Breite von _______ cm

Ca. _________ m

| Unterkonstruktionssystem: | ATK 106 SZ 20 |
| --- | --- |
| Anwendungsgebiete: | - Aluminium-Kassetten, verdeckt befestigt |

LV. Pos.: _____  Bauwerksfugen

Unterkonstruktion für die Ausbildung im Bereich von Bauwerksfugen

Ca. _________ m

LV. Pos.: _____  Aufstellen eines objektbezogenen, prüffähigen Standsicherheitsnachweises

Pauschal

Weitere Positionen der Unterkonstruktion können je nach konkreter Objektsituation

erforderlich sein.

| Unterkonstruktionssystem: | ATK 107 B |
| --- | --- |
| Anwendungsgebiete: | - Vertikale Unterkonstruktion für Ein- hangkassetten mit Fugenbreite bis ca. 30 mm (Bolzenbefestigung) |

LV. Pos.: _____  Justierbare Aluminium-Unterkonstruktion

System ATK 107 B der Firma

BWM

Dübel + Montagetechnik GmbH

Postfach 100 117

70745 Leinfelden-Echterdingen

Telefon: 0711 – 90 313-0

Telefax: 0711 – 90 313-20

entsprechend DIN 18516 unter Verwendung der gekennzeichneten Originalteile,

bestehend aus Tragprofilen und Bolzenprofilen  (Werkstoff  EN-AW 6063 T 66)

sowie den zugehörigen U-Wandhaltern Typ N LW 70 (Werkstoff  EN-AW 5754

H24/H34) und Bolzen aus nichtrostendem Stahl (A4), liefern und montieren.

Die Unterkonstruktion ist flucht- und lotrecht auszurichten.

Der Wandabstand bis Vorderkante Unterkonstruktion beträgt im Mittel ______mm.

Der Verankerungsgrund besteht aus:

__________________________________________________________________

Bitte genaue Bezeichnung angeben

Die Unterkonstruktionsprofile sind in den U-Wandhaltern Typ N LW 70 gelagert.

Die Montage der BWM-Tragprofile vom Typ ATK 107 B erfolgt senkrecht im Regel-

fall mit einem Festpunkthalter pro Profilstab zur Aufnahme des Eigengewichts

der Fassade.

Winddruck- und Sogkräfte werden von Gleitpunkthaltern abgetragen, die

zwängungsfrei eine temperaturbedingte Längenänderung der Tragprofile

ermöglichen.

Die Verbindung der Tragprofile mit den U-Wandhaltern erfolgt mit BWM-Spezialniet

SNA 5 x 12 K 14 A/N. Für diesen Niet ist entsprechend der Bauregelliste A Teil 2,

Punkt 2.17 ein “Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis“ gemäß DIN vorzulegen.

Bei der Vernietung der Gleitpunkte sind entsprechende Nietvorsatzlehren gemäß

Herstellerangabe einzusetzen.

Als Verankerungselemente sind ausschließlich zugelassene Dübel zu verwenden.

Die Bolzen werden in der erforderlichen Lage mittels Bolzenprofil, welches an das

Tragprofil angenietet wird, montiert.

Die Tragprofilstöße müssen mit den horizontalen Fugen der Fassadenplatten

übereinstimmen.

Profilarten und -abstände, Abmessungen von Fest- und Gleitpunkten sowie alle

Verbindungs- und Verankerungselemente nach statischer Berechnung.

Die Unterkonstruktion ist für die entstehenden Eigengewichtslasten der nachfolgend

beschriebenen Fassadenbekleidung und die Windlasten gemäß DIN zu bemessen.

Ein ggf. erforderlicher Schutz der Kontaktfläche zwischen U-Wandhalter und

Verankerungsgrund nach DIN EN 1999-1-1 und DIN EN 1090-3 ist zu

berücksichtigen.

Ca. _________ m2

LV. Pos.: _____  wie zuvor, jedoch die vertikalen Tragprofile schwarz eloxiert

Ca. _________ m2

| Unterkonstruktionssystem: | ATK 107 B |
| --- | --- |
| Anwendungsgebiete: | - Vertikale Unterkonstruktion für Ein- hangkassetten mit Fugenbreite bis ca. 30 mm (Bolzenbefestigung) |

LV. Pos.: _____  Bereiche mit erhöhten Windlasten

Für die erforderliche Verstärkung der Unterkonstruktion infolge erhöhter Windsog-

belastung in Gebäudebereichen gemäß DIN

Ca. _________ m2

LV. Pos.: _____  Thermostop

Unterkonstruktion für die Anordnung von zusätzlichen thermischen

Trennungen - BWM Thermostop - für die benannten U-Wandhalter

Ca. _________ m2

LV. Pos.: _____  Außenecken

Unterkonstruktion für die Ausbildung der Außenecken

Ca. _________ m

LV. Pos.: _____  Innenecken

Unterkonstruktion für die Ausbildung der Innenecken

Ca. _________ m

LV. Pos.: _____  Leibungen

Unterkonstruktion für die Ausbildung der Fenster- und Türleibungen

in einer Breite von _______ cm

Ca. _________ m

LV. Pos.: _____  Bauwerksfugen

Unterkonstruktion für die Ausbildung im Bereich von Bauwerksfugen

Ca. _________ m

LV. Pos.: _____  Aufstellen eines objektbezogenen, prüffähigen Standsicherheitsnachweises

Pauschal

Weitere Positionen der Unterkonstruktion können je nach konkreter Objektsituation

erforderlich sein.

| Unterkonstruktionssystem: | ATK 601 G |
| --- | --- |
| Anwendungsgebiete: | - Vertikale Unterkonstruktion für die sichtbare Befestigung großforma- tiger Fassadenplatten. - Als Grundkonstruktion für horizon- tale Tragsysteme (ATK 103 / ATK 104 / ATK 110 / ATK 111) |

LV. Pos.: _____  Justierbare Aluminium-Unterkonstruktion

System ATK 601 G der Firma

BWM

Dübel + Montagetechnik GmbH

Postfach 100 117

70745 Leinfelden-Echterdingen

Telefon: 0711 – 90 313-0

Telefax: 0711 – 90 313-20

entsprechend DIN 18516 unter Verwendung der gekennzeichneten Originalteile,

bestehend aus Tragprofilen (Werkstoff EN-AW 6063 T 66) und Befestigungssätze

aus Gewindestangen M8, Augenschrauben, Gewindemuffen, Muttern und

Unterlegescheiben aus nichtrostendem Stahl (A4), liefern und montieren.

Die Unterkonstruktion ist flucht- und lotrecht auszurichten.

Der Wandabstand bis Vorderkante Unterkonstruktion beträgt im Mittel ______mm.

Der Verankerungsgrund besteht aus:

__________________________________________________________________

Bitte genaue Bezeichnung angeben

Die Montage der BWM-Tragprofile erfolgt senkrecht im Regelfall mit einem

Festpunkt pro Profilstab zur Aufnahme des Eigengewichtes der Fassade.

Diese werden, je nach statischen Erfordernissen, mit Gewindestangen und Augen-

schrauben ausgeführt.

Winddruck- und Sogkräfte werden von Gewindestangen abgetragen, wobei die

Befestigungssätze in Abstandsmontage mit den Tragprofilen verbunden werden.

Je nach statischen Erfordernissen werden zusätzlichen Aussteifungen mit

Gewindestangen und Augenschrauben ausgeführt.

Die Tragprofilstöße müssen mit den horizontalen Fugen der Fassadenplatten

übereinstimmen.

Profilarten und -abstände, Abmessungen von Fest- und Gleitpunkten sowie alle

Verbindungs- und Verankerungselemente nach statischer Berechnung.

Die Unterkonstruktion ist für die entstehenden Eigengewichtslasten der nachfolgend

beschriebenen Fassadenbekleidung und die Windlasten gemäß DIN zu bemessen.

Ca. _________ m2

LV. Pos.: _____  wie zuvor, jedoch die vertikalen Tragprofile schwarz eloxiert

Ca. _________ m2

| Unterkonstruktionssystem: | ATK 601 G |
| --- | --- |
| Anwendungsgebiete: | - Vertikale Unterkonstruktion für die sichtbare Befestigung großforma- tiger Fassadenplatten. - Als Grundkonstruktion für horizon- tale Tragsysteme (ATK 103 / ATK 104 / ATK 110 / ATK 111) |

LV. Pos.: _____  Bereiche mit erhöhten Windlasten

Für die erforderliche Verstärkung der Unterkonstruktion infolge erhöhter Windsog-

belastung in Gebäudebereichen gemäß DIN

Ca. _________ m2

LV. Pos.: _____  Außenecken

Unterkonstruktion für die Ausbildung der Außenecken

Ca. _________ m

LV. Pos.: _____  Innenecken

Unterkonstruktion für die Ausbildung der Innenecken

Ca. _________ m

LV. Pos.: _____  Leibungen

Unterkonstruktion für die Ausbildung der Fenster- und Türleibungen

in einer Breite von _______ cm

Ca. _________ m

LV. Pos.: _____  Bauwerksfugen

Unterkonstruktion für die Ausbildung im Bereich von Bauwerksfugen

Ca. _________ m

LV. Pos.: _____  Aufstellen eines objektbezogenen, prüffähigen Standsicherheitsnachweises

Pauschal

Weitere Positionen der Unterkonstruktion können je nach konkreter Objektsituation

erforderlich sein.

| Unterkonstruktionssystem: | Holzhalter H1 |
| --- | --- |
| Anwendungsgebiete: | - Vertikale Holzunterkonstruktionen |

LV. Pos.: _____  Vertikale justierbare Aluminium-/ Holzkonstruktion

Typ H 1 der Firma

BWM

Dübel + Montagetechnik GmbH

Postfach 100 117

70745 Leinfelden-Echterdingen

Telefon: 0711 – 90 313-0

Telefax: 0711 – 90 313-20

entsprechend DIN 18516 unter Verwendung der gekennzeichneten Originalteile,

bestehend aus U-Wandhaltern (Werkstoff EN-AW 5754 H24/H34) Typ H1,

liefern und montieren.

Die Unterkonstruktion ist flucht- und lotrecht auszurichten.

Der Wandabstand bis Vorderkante Unterkonstruktion beträgt im Mittel ______ mm.

Der Verankerungsgrund besteht aus:

__________________________________________________________________

Bitte genaue Bezeichnung angeben

Die Montage der Holzlatten ____ x ____ mm im Fugenbereich und ____ x ____

mm im Flächenbereich der Bekleidungstafeln erfolgt senkrecht mit Schrauben aus

nichtrostendem Stahl z.B. (A4) - 5 x 40 nach DIN 571 in den fertig vorgelochten

U-Wandhaltern Typ H1 (4 Stück/Halter).

Als Verankerungselemente sind ausschließlich zugelassene Dübel (1 Stück/Halter)

zu verwenden.

Lattungs- und Halterabstände, Abmessungen von U-Wandhaltern sowie alle

Verbindungs- und Verankerungselemente nach statischer Berechnung.

Die Unterkonstruktion ist für die entstehenden Eigengewichtslasten der nachfolgend

beschriebenen Fassadenbekleidung und die Windlasten gemäß DIN zu bemessen.

Ein ggf. erforderlicher Schutz der Kontaktfläche zwischen U-Wandhalter und

Verankerungsgrund nach DIN EN 1999-1-1 und DIN EN 1090-3 ist zu

berücksichtigen.

Ca. _________ m2

| Unterkonstruktionssystem: | Holzhalter H1 |
| --- | --- |
| Anwendungsgebiete: | - Vertikale Holzunterkonstruktionen |

LV. Pos.: _____  Bereiche mit erhöhten Windlasten

Für die erforderliche Verstärkung der Unterkonstruktion infolge erhöhter Windsog-

belastung in Gebäudebereichen gemäß DIN

Ca. _________ m2

LV. Pos.: _____  Thermostop

Unterkonstruktion für die Anordnung von zusätzlichen thermischen

Trennungen - BWM Thermostop - für die benannten U-Wandhalter

Ca. _________ m2

LV. Pos.: _____  Außenecken

Unterkonstruktion für die Ausbildung der Außenecken

Ca. _________ m

LV. Pos.: _____  Innenecken

Unterkonstruktion für die Ausbildung der Innenecken

Ca. _________ m

LV. Pos.: _____  Leibungen

Unterkonstruktion für die Ausbildung der Fenster- und Türleibungen

in einer Breite von _______ cm

Ca. _________ m

LV. Pos.: _____  Bauwerksfugen

Unterkonstruktion für die Ausbildung im Bereich von Bauwerksfugen

Ca. _________ m

LV. Pos.: _____  Aufstellen eines objektbezogenen, prüffähigen Standsicherheitsnachweises

Pauschal

Weitere Positionen der Unterkonstruktion können je nach konkreter Objektsituation

erforderlich sein.

| Unterkonstruktionssystem: | Holzhalter T1, T2 |
| --- | --- |
| Anwendungsgebiete: | - Vertikale Holzunterkonstruktionen |

LV. Pos.: _____  Vertikale justierbare Aluminium- / Holzkonstruktion

Typ T1, T2 der Firma

BWM

Dübel + Montagetechnik GmbH

Postfach 100 117

70745 Leinfelden-Echterdingen

Telefon: 0711 – 90 313-0

Telefax: 0711 – 90 313-20

entsprechend DIN 18516 unter Verwendung der gekennzeichneten Originalteile,

bestehend aus Wandwinkeln (Werkstoff EN-AW 6063 T 66) bzw. ZeLa-

Fassadenhaltern (Werkstoff EN-AW 5754) und T-Profilstücken (Werkstoff EN-AW

6063 T 66), liefern und montieren.

Die Unterkonstruktion ist flucht- und lotrecht auszurichten.

Der Wandabstand bis Vorderkante Unterkonstruktion beträgt im Mittel ______mm.

Der Verankerungsgrund besteht aus:

__________________________________________________________________

Bitte genaue Bezeichnung angeben

Die Montage der Holzlatten ____ x ____ mm im Fugenbereich und ____ x ____

mm im Flächenbereich der Bekleidungstafeln erfolgt senkrecht mit Bohrschrauben

aus nichtrostendem Stahl, z.B. JT4-FR-2-4,9 x 35, an den fertig vorgelochten T-

Profilstücken Typ T1, T2.

Als Verankerungselemente sind ausschließlich zugelassene Dübel zu verwenden.

Lattungs- und Halterabstände, Abmessungen von den Wandwinkeln bzw. ZeLa-

Fassadenhalter sowie alle Verbindungs- und Verankerungselemente nach

statischer Berechnung.

Die Unterkonstruktion ist für die entstehenden Eigengewichtslasten der nachfolgend

beschriebenen Fassadenbekleidung und die Windlasten gemäß DIN zu bemessen.

Ein ggf. erforderlicher Schutz der Kontaktfläche zwischen Wandhalter bzw.

ZeLa-Konsole Verankerungsgrund nach DIN EN 1999-1-1 und DIN EN 1090-3 ist zu

berücksichtigen.

Ca. _________ m2

| Unterkonstruktionssystem: | Holzhalter T1, T2 |
| --- | --- |
| Anwendungsgebiete: | - Vertikale Holzunterkonstruktionen |

LV. Pos.: _____  Bereiche mit erhöhten Windlasten

Für die erforderliche Verstärkung der Unterkonstruktion infolge erhöhter Windsog-

belastung in Gebäudebereichen gemäß DIN

Ca. _________ m2

LV. Pos.: _____  Thermostop

Unterkonstruktion für die Anordnung von zusätzlichen thermischen

Trennungen - BWM Thermostop - für die benannten Wandwinkel bzw.

ZeLa-Fassadenhalter

Ca. _________ m2

LV. Pos.: _____  Außenecken

Unterkonstruktion für die Ausbildung der Außenecken

Ca. _________ m

LV. Pos.: _____  Innenecken

Unterkonstruktion für die Ausbildung der Innenecken

Ca. _________ m

LV. Pos.: _____  Leibungen

Unterkonstruktion für die Ausbildung der Fenster- und Türleibungen

In einer Breite von _______ cm

Ca. _________ m

LV. Pos.: _____  Bauwerksfugen

Unterkonstruktion für die Ausbildung im Bereich von Bauwerksfugen

Ca. _________ m

LV. Pos.: _____  Aufstellen eines objektbezogenen, prüffähigen Standsicherheitsnachweises

Pauschal

Weitere Positionen der Unterkonstruktion können je nach konkreter Objektsituation

erforderlich sein.

| Unterkonstruktionssystem: | ATK 103 + ATK 100 “Minor“ |
| --- | --- |
| Anwendungsgebiete: | - Unterkonstruktion für die verdeckte Befestigung von Fassadenplatten (Einhängung mit Agraffen) |

LV. Pos.: _____  Justierbare Aluminium-Unterkonstruktion

System ATK 103 + ATK 100 “Minor“ der Firma

BWM

Dübel + Montagetechnik GmbH

Postfach 100 117

70745 Leinfelden-Echterdingen

Telefon: 0711 – 90 313-0

Telefax: 0711 – 90 313-20

entsprechend DIN 18516 unter Verwendung der gekennzeichneten Originalteile

bestehend aus:

A)        vertikaler Grundkonstruktion ATK 100 “Minor“ aus Aluminium

Wandwinkel und Tragprofile (Werkstoff EN-AW 6063 T 66)

Die Unterkonstruktion ist flucht- und lotrecht auszurichten.

Der Wandabstand bis Vorderkante Unterkonstruktion beträgt im Mittel ______mm.

Der Verankerungsgrund besteht aus:

__________________________________________________________________

Bitte genaue Bezeichnung angeben

Die Montage der BWM-Tragprofile erfolgt senkrecht im Regelfall mit einem

Festpunkt-Wandwinkel pro Profilstab zur Aufnahme des Eigengewichtes der

Fassade.

Winddruck- und Sogkräfte werden von Gleitpunkt-Wandwinkeln abgetragen, die

zwängungsfrei eine temperaturbedingte Längenänderung der Tragprofile

ermöglichen.

Die Wandwinkel erhalten zur Montageerleichterung BWM-Haltefedern aus

nichtrostendem Stahl.

Die Verbindung der Tragprofile mit den Wandwinkeln erfolgt mit BWM-Spezialniet

SNA 5x12 K14 A/N bzw. Bohrschraube JT4-3H/5-5,5x19. Für solch ein niet- bzw.

schraubenartiges Verbindungselement ist entsprechend der Bauregelliste A Teil 2,

Punkt 2.17 ein “Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis“ gemäß DIN vorzulegen.

Bei der Vernietung der Gleitpunkte sind entsprechende Nietvorsatzlehren gemäß

Herstellerangabe einzusetzen.

Als Verankerungselemente sind ausschließlich zugelassene Dübel zu verwenden.

Die Tragprofilstöße müssen mit den horizontalen Fugen der Fassadenplatten

übereinstimmen.

Profilarten und -abstände, Abmessungen von Fest- und Gleitpunkten sowie alle

Verbindungs- und Verankerungselemente nach statischer Berechnung.

Die Unterkonstruktion ist für die entstehenden Eigengewichtslasten der nachfolgend

beschriebenen Fassadenbekleidung und die Windlasten gemäß DIN zu bemessen.

Ein ggf. erforderlicher Schutz der Kontaktfläche zwischen Wandwinkel und

Verankerungsgrund nach DIN EN 1999-1-1 und DIN EN 1090-3 ist zu

berücksichtigen.

LV. Pos.: _____  wie zuvor, jedoch die vertikalen Tragprofile schwarz eloxiert

Ca. _________ m2

| Unterkonstruktionssystem: | ATK 103 + ATK 100 “Minor“ |
| --- | --- |
| Anwendungsgebiete: | - Unterkonstruktion für die verdeckte Befestigung von Fassadenplatten (Einhängung mit Agraffen) |

B)        horizontaler Tragkonstruktion ATK 103 aus Aluminium

Tragprofile und Agraffen (Werkstoff EN-AW 6063 T 66)

Auf den vertikalen Tragprofilen der Grundkonstruktion erfolgt die Montage der

Horizontalprofile in den gemäß statischer Berechnung erforderlichen Schnürab-

ständen. Die Befestigung der horizontalen Tragprofile erfolgt mit gemäß DIN

geprüftem BWM-Spezialniet SNA 5 x 12 K 14 A/N. Pro Horizontalprofil ist ein

Festpunktniet im Rundloch zu setzen, alle anderen Vernietungen erfolgen in

Langlöchern mittels Nietvorsatzlehre.

Tragprofilstöße müssen mit den vertikalen Fugen der Fassadenplatten

übereinstimmen.

Der Wandabstand bis Vorderkante der horizontalen Unterkonstruktion beträgt im

Mittel _______ mm.

Die Fassadenplatten werden über die an der Plattenrückseite befestigten Agraffen

eingehängt, mittels den in den Agraffen befindlichen Stellschrauben justiert und

gegen seitliches Verschieben nach Herstellerangabe mechanisch gesichert.

Bei der Wahl der Unterkonstruktion sind die Angaben der Hersteller der

Bekleidungsplatten und die Bestimmungen der Zulassungen zu beachten.

Ca. _________ m2

LV. Pos.: _____  wie zuvor, jedoch die horizontalen Tragprofile schwarz eloxiert

(eine Farbbeschichtung der horizontalen Tragprofile wird nicht empfohlen)

Ca. _________ m2

LV. Pos.: _____  Bereiche mit erhöhten Windlasten

Für die erforderliche Verstärkung der Unterkonstruktion infolge erhöhter Windsog-

belastung in Gebäudebereichen gemäß DIN

Ca. _________ m2

LV. Pos.: _____  Thermostop

Unterkonstruktion für die Anordnung von zusätzlichen thermischen

Trennungen - BWM Thermostop - für die benannten Wandwinkel

Ca. _________ m2

LV. Pos.: _____  Außenecken

Unterkonstruktion für die Ausbildung der Außenecken

Ca. _________ m

LV. Pos.: _____  Innenecken

Unterkonstruktion für die Ausbildung der Innenecken

Ca. _________ m

| Unterkonstruktionssystem: | ATK 103 + ATK 100 “Minor“ |
| --- | --- |
| Anwendungsgebiete: | - Unterkonstruktion für die verdeckte Befestigung von Fassadenplatten (Einhängung mit Agraffen) |

LV. Pos.: _____  Leibungen

Unterkonstruktion für die Ausbildung der Fenster- und Türleibungen

In einer Breite von _______ cm

Ca. _________ m

LV. Pos.: _____  Bauwerksfugen

Unterkonstruktion für die Ausbildung im Bereich von Bauwerksfugen

Ca. _________ m

LV. Pos.: _____  Aufstellen eines objektbezogenen, prüffähigen Standsicherheitsnachweises

Pauschal

Weitere Positionen der Unterkonstruktion können je nach konkreter Objektsituation

erforderlich sein.

| Unterkonstruktionssystem: | ATK 103 + ATK 100 ZeLa |
| --- | --- |
| Anwendungsgebiete: | - Unterkonstruktion für die verdeckte Befestigung von Fassadenplatten (Einhängung mit Agraffen) |

LV. Pos.: _____  Justierbare Aluminium-Unterkonstruktion

System ATK 103 + ATK 100 ZeLa der Firma

BWM

Dübel + Montagetechnik GmbH

Postfach 100 117

70745 Leinfelden-Echterdingen

Telefon: 0711 – 90 313-0

Telefax: 0711 – 90 313-20

entsprechend DIN 18516 unter Verwendung der gekennzeichneten Originalteile

bestehend aus:

A)        vertikaler Grundkonstruktion ATK 100 ZeLa  aus Aluminium

ZeLa-Fassadenhalter (Werkstoff EN-AW 5754) und Tragprofile

(Werkstoff EN-AW 6063 T66)

Die Unterkonstruktion ist flucht- und lotrecht auszurichten.

Der Wandabstand bis Vorderkante Unterkonstruktion beträgt im Mittel ______mm.

Übliche Wandabstände bis VK Unterkonstruktion  = 102 – 292 mm.

Der Verankerungsgrund besteht aus:

__________________________________________________________________

Bitte genaue Bezeichnung angeben

Die Montage der BWM-Tragprofile erfolgt senkrecht im Regelfall mit einem

ZeLa-Festpunkthalter (Abstand Festpunkt zum äußeren Gleitpunkt ≤ 2,50 m) pro

Profilstab zur Aufnahme des Eigengewichtes der Fassade.

Winddruck- und Sogkräfte werden von ZeLa-Gleitpunkthaltern abgetragen, die

zwängungsfrei eine temperaturbedingte Längenänderung der Tragprofile

ermöglichen.

Die Fassadenhalter ZeLa erhalten zur Montageerleichterung BWM-Haltefedern

aus nichtrostendem Stahl.

Die Verbindung der Tragprofile mit den ZeLa-Fassadenhaltern erfolgt mit BWM-

Spezialniet SNA 5x12 K14 A/N bzw. Bohrschraube JT4-3H/5-5,5x19. Für solch ein

niet- bzw. schraubenartiges Verbindungselement ist entsprechend der Bauregelliste

A Teil 2, Punkt 2.17 ein “Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis“ gemäß DIN

vorzulegen.

Als Verankerungselemente sind ausschließlich zugelassene Dübel zu verwenden.

Die Tragprofilstöße müssen mit den horizontalen Fugen der Fassadenplatten

übereinstimmen.

Profilarten und -abstände, Abmessungen von Fest- und Gleitpunkten sowie alle

Verbindungs- und Verankerungselemente nach statischer Berechnung.

Die Unterkonstruktion ist für die entstehenden Eigengewichtslasten der nachfolgend

beschriebenen Fassadenbekleidung und die Windlasten gemäß DIN zu bemessen.

Ein ggf. erforderlicher Schutz der Kontaktfläche zwischen ZeLa-Konsole und

Verankerungsgrund nach DIN EN 1999-1-1 und DIN EN 1090-3 ist zu

berücksichtigen.

LV. Pos.: _____  wie zuvor, jedoch die vertikalen Tragprofile schwarz eloxiert

Ca. _________ m2

| Unterkonstruktionssystem: | ATK 103 + ATK 100 ZeLa |
| --- | --- |
| Anwendungsgebiete: | - Unterkonstruktion für die verdeckte Befestigung von Fassadenplatten (Einhängung mit Agraffen) |

B)        horizontaler Tragkonstruktion ATK 103 aus Aluminium

Tragprofile und Agraffen (Werkstoff EN-AW 6063 T 66)

Auf den vertikalen Tragprofilen der Grundkonstruktion erfolgt die Montage der

Horizontalprofile in den gemäß statischer Berechnung erforderlichen Schnürab-

ständen. Die Befestigung der horizontalen Tragprofile erfolgt mit gemäß DIN

geprüftem BWM-Spezialniet SNA 5 x 12 K 14 A/N. Pro Horizontalprofil ist ein

Festpunktniet im Rundloch zu setzen, alle anderen Vernietungen erfolgen in

Langlöchern mittels Nietvorsatzlehre.

Tragprofilstöße müssen mit den vertikalen Fugen der Fassadenplatten

übereinstimmen.

Der Wandabstand bis Vorderkante der horizontalen Unterkonstruktion beträgt im

Mittel _______ mm.

Die Fassadenplatten werden über die an der Plattenrückseite befestigten Agraffen

eingehängt, mittels den in den Agraffen befindlichen Stellschrauben justiert und

gegen seitliches Verschieben nach Herstellerangabe mechanisch gesichert.

Bei der Wahl der Unterkonstruktion sind die Angaben der Hersteller der

Bekleidungsplatten und die Bestimmungen der Zulassungen zu beachten.

Ca. _________ m2

LV. Pos.: _____  wie zuvor, jedoch die horizontalen Tragprofile schwarz eloxiert

(eine Farbbeschichtung der horizontalen Tragprofile wird nicht empfohlen)

Ca. _________ m2

LV. Pos.: _____  Bereiche mit erhöhten Windlasten

Für die erforderliche Verstärkung der Unterkonstruktion infolge erhöhter Windsog-

belastung in Gebäudebereichen gemäß DIN

Ca. _________ m2

LV. Pos.: _____  Thermostop

Unterkonstruktion für die Anordnung von zusätzlichen thermischen

Trennungen - BWM Thermostop - für die benannten ZeLa-Fassadenhalter

Ca. _________ m2

LV. Pos.: _____  Außenecken

Unterkonstruktion für die Ausbildung der Außenecken

Ca. _________ m

LV. Pos.: _____  Innenecken

Unterkonstruktion für die Ausbildung der Innenecken

Ca. _________ m

| Unterkonstruktionssystem: | ATK 103 + ATK 100 ZeLa |
| --- | --- |
| Anwendungsgebiete: | - Unterkonstruktion für die verdeckte Befestigung von Fassadenplatten (Einhängung mit Agraffen |

LV. Pos.: _____  Leibungen

Unterkonstruktion für die Ausbildung der Fenster- und Türleibungen

in einer Breite von _______ cm

Ca. _________ m

LV. Pos.: _____  Bauwerksfugen

Unterkonstruktion für die Ausbildung im Bereich von Bauwerksfugen

Ca. _________ m

LV. Pos.: _____  Aufstellen eines objektbezogenen, prüffähigen Standsicherheitsnachweises

Pauschal

Weitere Positionen der Unterkonstruktion können je nach konkreter Objektsituation

erforderlich sein.

| Unterkonstruktionssystem: | ATK 103 + ATK 100 Thermokonsole |
| --- | --- |
| Anwendungsgebiete: | - Unterkonstruktion für die verdeckte Befestigung von Fassadenplatten (Einhängung mit Agraffen) |

LV. Pos.: _____  Justierbare Aluminium-Unterkonstruktion

System ATK 103 + ATK 100 Thermokonsole der Firma

BWM

Dübel + Montagetechnik GmbH

Postfach 100 117

70745 Leinfelden-Echterdingen

Telefon: 0711 – 90 313-0

Telefax: 0711 – 90 313-20

entsprechend DIN 18516 unter Verwendung der gekennzeichneten Originalteile

bestehend aus:

A)        vertikaler Grundkonstruktion ATK 100 Thermokonsole

Thermokonsolen aus Kunststoff (Werkstoff Ultramid A3WG10)

und Tragprofile aus Aluminium (Werkstoff EN-AW 6063 T 66)

Die Unterkonstruktion ist flucht- und lotrecht auszurichten.

Der Wandabstand bis Vorderkante Unterkonstruktion beträgt im Mittel ______mm.

Der Verankerungsgrund besteht aus:

__________________________________________________________________

Bitte genaue Bezeichnung angeben

Die Montage der BWM-Tragprofile erfolgt senkrecht im Regelfall mit einer

Festpunkt-Thermokonsole pro Profilstab zur Aufnahme des Eigengewichtes der

Fassade.

Winddruck- und Sogkräfte werden von Gleitpunkt-Thermokonsolen abgetragen, die

zwängungsfrei eine temperaturbedingte Längenänderung der Tragprofile

ermöglichen.

Die Thermokonsolen erhalten zur Montageerleichterung BWM-Haltefedern aus

nichtrostendem Stahl.

Die Verbindung der Tragprofile mit den Thermokonsolen erfolgt mit BWM-Spezialniet

SNA 5 x 12 K 14 A/N. Für diesen Niet ist entsprechend der Bauregelliste A Teil 2,

Punkt 2.17 ein “Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis“ gemäß DIN vorzulegen.

Bei der Vernietung der Gleitpunkte sind entsprechende Nietvorsatzlehren gemäß

Herstellerangabe einzusetzen.

Als Verankerungselemente sind ausschließlich zugelassene Dübel zu verwenden.

Die Tragprofilstöße müssen mit den horizontalen Fugen der Fassadenplatten

übereinstimmen.

Profilarten und -abstände, Abmessungen von Fest- und Gleitpunkten sowie alle

Verbindungs- und Verankerungselemente nach statischer Berechnung.

Die Unterkonstruktion ist für die entstehenden Eigengewichtslasten der nachfolgend

beschriebenen Fassadenbekleidung und die Windlasten gemäß DIN zu bemessen.

Die Bestimmungen der Allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung bzw. einer ggf.

erteilten Zustimmung im Einzelfall zu den Anwendungsbedingungen der

Thermokonsole sind insbesondere hinsichtlich der erforderlichen Brandschutzmaß-

nahmen (zulässige Dämmstoffart, erforderliche Brandsperren, ggf. metallische

Verlängerungen etc.) sind zu beachten.

LV. Pos.: _____  wie zuvor, jedoch die vertikalen Tragprofile schwarz eloxiert

Ca. _________ m2

| Unterkonstruktionssystem: | ATK 103 + ATK 100 Thermokonsole |
| --- | --- |
| Anwendungsgebiete: | - Unterkonstruktion für die verdeckte Befestigung von Fassadenplatten (Einhängung mit Agraffen) |

B)        horizontaler Tragkonstruktion ATK 103 aus Aluminium

Tragprofile und Agraffen (Werkstoff EN-AW 6063 T 66)

Auf den vertikalen Tragprofilen der Grundkonstruktion erfolgt die Montage der

Horizontalprofile in den gemäß statischer Berechnung erforderlichen Schnürab-

ständen. Die Befestigung der horizontalen Tragprofile erfolgt mit gemäß DIN

geprüftem BWM-Spezialniet SNA 5 x 12 K 14 A/N. Pro Horizontalprofil ist ein

Festpunktniet im Rundloch zu setzen, alle anderen Vernietungen erfolgen in

Langlöchern mittels Nietvorsatzlehre.

Tragprofilstöße müssen mit den vertikalen Fugen der Fassadenplatten

übereinstimmen.

Der Wandabstand bis Vorderkante der horizontalen Unterkonstruktion beträgt im

Mittel _______ mm.

Die Fassadenplatten werden über die an der Plattenrückseite befestigten Agraffen

eingehängt, mittels den in den Agraffen befindlichen Stellschrauben justiert und

gegen seitliches Verschieben nach Herstellerangabe mechanisch gesichert.

Bei der Wahl der Unterkonstruktion sind die Angaben der Hersteller der

Bekleidungsplatten und die Bestimmungen der Zulassungen zu beachten.

Ca. _________ m2

LV. Pos.: _____  wie zuvor, jedoch die horizontalen Tragprofile schwarz eloxiert

(eine Farbbeschichtung der horizontalen Tragprofile wird nicht empfohlen)

Ca. _________ m2

LV. Pos.: _____  Bereiche mit erhöhten Windlasten

Für die erforderliche Verstärkung der Unterkonstruktion infolge erhöhter Windsog-

belastung in Gebäudebereichen gemäß DIN

Ca. _________ m2

LV. Pos.: _____  Außenecken

Unterkonstruktion für die Ausbildung der Außenecken

Ca. _________ m

LV. Pos.: _____  Innenecken

Unterkonstruktion für die Ausbildung der Innenecken

Ca. _________ m

LV. Pos.: _____  Leibungen

Unterkonstruktion für die Ausbildung der Fenster- und Türleibungen

in einer Breite von _______ cm

Ca. _________ m

| Unterkonstruktionssystem: | ATK 103 + ATK 100 Thermokonsole |
| --- | --- |
| Anwendungsgebiete: | - Unterkonstruktion für die verdeckte Befestigung von Fassadenplatten (Einhängung mit Agraffen) |

LV. Pos.: _____  Bauwerksfugen

Unterkonstruktion für die Ausbildung im Bereich von Bauwerksfugen

Ca. _________ m

LV. Pos.: _____  Aufstellen eines objektbezogenen, prüffähigen Standsicherheitsnachweises

Pauschal

Weitere Positionen der Unterkonstruktion können je nach konkreter Objektsituation

erforderlich sein.

| Unterkonstruktionssystem: | ATK 103 + ATK 101 |
| --- | --- |
| Anwendungsgebiete: | - Unterkonstruktion für die verdeckte Befestigung von Fassadenplatten (Einhängung mit Agraffen) |

LV. Pos.: _____  Justierbare Aluminium-Unterkonstruktion

System ATK 103 + ATK 101 der Firma

BWM

Dübel + Montagetechnik GmbH

Postfach 100 117

70745 Leinfelden-Echterdingen

Telefon: 0711 – 90 313-0

Telefax: 0711 – 90 313-20

entsprechend DIN 18516 unter Verwendung der gekennzeichneten Originalteile

bestehend aus:

A)        vertikaler Grundkonstruktion ATK 101 aus Aluminium

U-Wandhalter und Tragprofile (Werkstoff EN-AW 6063 T 66)

Die Unterkonstruktion ist flucht- und lotrecht auszurichten.

Der Wandabstand bis Vorderkante Unterkonstruktion beträgt im Mittel ______mm.

Der Verankerungsgrund besteht aus:

__________________________________________________________________

Bitte genaue Bezeichnung angeben

Die Unterkonstruktionsprofile sind in den U-Wandhaltern horizontal schwenkbar

gelagert.

Die Montage der BWM-Tragprofile vom Typ ATK 101 erfolgt senkrecht im Regelfall

mit einem Festpunkthalter pro Profilstab zur Aufnahme des Eigengewichts der

Fassade.

Winddruck- und Sogkräfte werden von Gleitpunkthaltern abgetragen, die

zwängungsfrei eine temperaturbedingte Längenänderung der Tragprofile

ermöglichen.

Die Verbindung der Tragprofile mit den U-Wandhaltern erfolgt mit BWM-Spezialniet

SNA 5 x 12 A/N. Für diesen Niet ist entsprechend der Bauregelliste A Teil 2,

Punkt 2.17 ein “Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis“ gemäß DIN vorzulegen.

Bei der Vernietung der Gleitpunkte sind entsprechende Nietvorsatzlehren gemäß

Herstellerangabe einzusetzen.

Als Verankerungselemente sind ausschließlich zugelassene Dübel zu verwenden.

Die Tragprofilstöße müssen mit den horizontalen Fugen der Fassadenplatten

übereinstimmen.

Profilarten und -abstände, Abmessungen von Fest- und Gleitpunkten sowie alle

Verbindungs- und Verankerungselemente nach statischer Berechnung.

Die Unterkonstruktion ist für die entstehenden Eigengewichtslasten der nachfolgend

beschriebenen Fassadenbekleidung und die Windlasten gemäß DIN zu bemessen.

Ein ggf. erforderlicher Schutz der Kontaktfläche zwischen U-Wandhalter und

Verankerungsgrund nach DIN EN 1999-1-1 und DIN EN 1090-3 ist zu

berücksichtigen.

LV. Pos.: _____  wie zuvor, jedoch die vertikalen Tragprofile schwarz eloxiert

Ca. _________ m2

| Unterkonstruktionssystem: | ATK 103 + ATK 101 |
| --- | --- |
| Anwendungsgebiete: | - Unterkonstruktion für die verdeckte Befestigung von Fassadenplatten (Einhängung mit Agraffen) |

B)        horizontaler Tragkonstruktion ATK 103 aus Aluminium

Tragprofile und Agraffen (Werkstoff EN-AW 6063 T 66)

Auf den vertikalen Tragprofilen der Grundkonstruktion erfolgt die Montage der

Horizontalprofile in den gemäß statischer Berechnung erforderlichen Schnürab-

ständen. Die Befestigung der horizontalen Tragprofile erfolgt mit gemäß DIN

geprüftem BWM-Spezialniet SNA 5 x 12 K 14 A/N. Pro Horizontalprofil ist ein

Festpunktniet im Rundloch zu setzen, alle anderen Vernietungen erfolgen in

Langlöchern mittels Nietvorsatzlehre.

Tragprofilstöße müssen mit den vertikalen Fugen der Fassadenplatten

übereinstimmen.

Der Wandabstand bis Vorderkante der horizontalen Unterkonstruktion beträgt im

Mittel _______ mm.

Die Fassadenplatten werden über die an der Plattenrückseite befestigten Agraffen

eingehängt, mittels den in den Agraffen befindlichen Stellschrauben justiert und

gegen seitliches Verschieben nach Herstellerangabe mechanisch gesichert.

Bei der Wahl der Unterkonstruktion sind die Angaben der Hersteller der

Bekleidungsplatten und die Bestimmungen der Zulassungen zu beachten.

Ca. _________ m2

LV. Pos.: _____  wie zuvor, jedoch die horizontalen Tragprofile schwarz eloxiert

(eine Farbbeschichtung der horizontalen Tragprofile wird nicht empfohlen)

Ca. _________ m2

LV. Pos.: _____  Bereiche mit erhöhten Windlasten

Für die erforderliche Verstärkung der Unterkonstruktion infolge erhöhter Windsog-

belastung in Gebäudebereichen gemäß DIN

Ca. _________ m2

LV. Pos.: _____  Thermostop

Unterkonstruktion für die Anordnung von zusätzlichen thermischen

Trennungen - BWM Thermostop - für die benannten U-Wandhalter

Ca. _________ m2

LV. Pos.: _____  Außenecken

Unterkonstruktion für die Ausbildung der Außenecken

Ca. _________ m

LV. Pos.: _____  Innenecken

Unterkonstruktion für die Ausbildung der Innenecken

Ca. _________ m

| Unterkonstruktionssystem: | ATK 103 + ATK 101 |
| --- | --- |
| Anwendungsgebiete: | - Unterkonstruktion für die verdeckte Befestigung von Fassadenplatten (Einhängung mit Agraffen) |

LV. Pos.: _____  Leibungen

Unterkonstruktion für die Ausbildung der Fenster- und Türleibungen

in einer Breite von _______ cm

Ca. _________ m

LV. Pos.: _____  Bauwerksfugen

Unterkonstruktion für die Ausbildung im Bereich von Bauwerksfugen

Ca. _________ m

LV. Pos.: _____  Aufstellen eines objektbezogenen, prüffähigen Standsicherheitsnachweises

Pauschal

Weitere Positionen der Unterkonstruktion können je nach konkreter Objektsituation

erforderlich sein.

| Unterkonstruktionssystem: | ATK 103 + ATK 601 G |
| --- | --- |
| Anwendungsgebiete: | - Unterkonstruktion für die verdeckte Befestigung von Fassadenplatten (Einhängung mit Agraffen) |

LV. Pos.: _____  Justierbare Aluminium-Unterkonstruktion

System ATK 103 + ATK 601 G der Firma

BWM

Dübel + Montagetechnik GmbH

Postfach 100 117

70745 Leinfelden-Echterdingen

Telefon: 0711 – 90 313-0

Telefax: 0711 – 90 313-20

entsprechend DIN 18516 unter Verwendung der gekennzeichneten Originalteile

bestehend aus:

A)        vertikaler Grundkonstruktion ATK 601 G

Tragprofile aus Aluminium (Werkstoff EN-AW 6063 T 66)

Befestigungssätze aus Gewindestangen M8, Augenschrauben,

Gewindemuffen, Muttern und Unterlegescheiben aus

nichtrostendem Stahl (A4)

Die Unterkonstruktion ist flucht- und lotrecht auszurichten.

Der Wandabstand bis Vorderkante Unterkonstruktion beträgt im Mittel ______mm.

Der Verankerungsgrund besteht aus:

__________________________________________________________________

Bitte genaue Bezeichnung angeben

Die Montage der BWM-Tragprofile erfolgt senkrecht im Regelfall mit einem

Festpunkt pro Profilstab zur Aufnahme des Eigengewichtes der Fassade.

Diese werden, je nach statischen Erfordernissen, mit Gewindestangen und Augen-

schrauben ausgeführt.

Winddruck- und Sogkräfte werden von Gewindestangen abgetragen, wobei die

Befestigungssätze in Abstandsmontage mit den Tragprofilen verbunden werden.

Je nach statischen Erfordernissen werden zusätzlichen Aussteifungen mit

Gewindestangen und Augenschrauben ausgeführt.

Die Tragprofilstöße müssen mit den horizontalen Fugen der Fassadenplatten

übereinstimmen.

Profilarten und -abstände, Abmessungen von Fest- und Gleitpunkten sowie alle

Verbindungs- und Verankerungselemente nach statischer Berechnung.

Die Unterkonstruktion ist für die entstehenden Eigengewichtslasten der nachfolgend

beschriebenen Fassadenbekleidung und die Windlasten gemäß DIN zu bemessen.

LV. Pos.: _____  wie zuvor, jedoch die vertikalen Tragprofile schwarz eloxiert

Ca. _________ m2

| Unterkonstruktionssystem: | ATK 103 + ATK 601 G |
| --- | --- |
| Anwendungsgebiete: | - Unterkonstruktion für die verdeckte Befestigung von Fassadenplatten (Einhängung mit Agraffen) |

B)        horizontaler Tragkonstruktion ATK 103 aus Aluminium

Tragprofile und Agraffen (Werkstoff EN-AW 6063 T 66)

Auf den vertikalen Tragprofilen der Grundkonstruktion erfolgt die Montage der

Horizontalprofile in den gemäß statischer Berechnung erforderlichen Schnürab-

ständen. Die Befestigung der horizontalen Tragprofile erfolgt mit gemäß DIN

geprüftem BWM-Spezialniet SNA 5 x 12 K 14 A/N. Pro Horizontalprofil ist ein

Festpunktniet im Rundloch zu setzen, alle anderen Vernietungen erfolgen in

Langlöchern mittels Nietvorsatzlehre.

Tragprofilstöße müssen mit den vertikalen Fugen der Fassadenplatten

übereinstimmen.

Der Wandabstand bis Vorderkante der horizontalen Unterkonstruktion beträgt im

Mittel _______ mm.

Die Fassadenplatten werden über die an der Plattenrückseite befestigten Agraffen

eingehängt, mittels den in den Agraffen befindlichen Stellschrauben justiert und

gegen seitliches Verschieben nach Herstellerangabe mechanisch gesichert.

Bei der Wahl der Unterkonstruktion sind die Angaben der Hersteller der

Bekleidungsplatten und die Bestimmungen der Zulassungen zu beachten.

Ca. _________ m2

LV. Pos.: _____  wie zuvor, jedoch die horizontalen Tragprofile schwarz eloxiert

(eine Farbbeschichtung der horizontalen Tragprofile wird nicht empfohlen)

Ca. _________ m2

LV. Pos.: _____  Bereiche mit erhöhten Windlasten

Für die erforderliche Verstärkung der Unterkonstruktion infolge erhöhter Windsog-

belastung in Gebäudebereichen gemäß DIN

Ca. _________ m2

LV. Pos.: _____  Außenecken

Unterkonstruktion für die Ausbildung der Außenecken

Ca. _________ m

LV. Pos.: _____  Innenecken

Unterkonstruktion für die Ausbildung der Innenecken

Ca. _________ m

LV. Pos.: _____  Leibungen

Unterkonstruktion für die Ausbildung der Fenster- und Türleibungen

in einer Breite von _______ cm

Ca. _________ m

| Unterkonstruktionssystem: | ATK 103 + ATK 601 G |
| --- | --- |
| Anwendungsgebiete: | - Unterkonstruktion für die verdeckte Befestigung von Fassadenplatten (Einhängung mit Agraffen) |

LV. Pos.: _____  Bauwerksfugen

Unterkonstruktion für die Ausbildung im Bereich von Bauwerksfugen

Ca. _________ m

LV. Pos.: _____  Aufstellen eines objektbezogenen, prüffähigen Standsicherheitsnachweises

Pauschal

Weitere Positionen der Unterkonstruktion können je nach konkreter Objektsituation

erforderlich sein.

| Unterkonstruktionssystem: | ATK 104 + ATK 100 “Minor“ |
| --- | --- |
| Anwendungsgebiete: | - Unterkonstruktion für Haken- befestigung kleinformatiger Fas- sadenplatten |

LV. Pos.: _____  Justierbare Aluminium-Unterkonstruktion

System ATK 104 + ATK 100 “Minor“  der Firma

BWM

Dübel + Montagetechnik GmbH

Postfach 100 117

70745 Leinfelden-Echterdingen

Telefon: 0711 – 90 313-0

Telefax: 0711 – 90 313-20

entsprechend DIN 18516 unter Verwendung der gekennzeichneten Originalteile

bestehend aus:

A)        vertikaler Grundkonstruktion ATK 100 “Minor“ aus Aluminium

Wandwinkel und Tragprofile (Werkstoff EN-AW 6063 T 66)

Die Unterkonstruktion ist flucht- und lotrecht auszurichten.

Der Wandabstand bis Vorderkante Unterkonstruktion beträgt im Mittel ______mm.

Der Verankerungsgrund besteht aus:

__________________________________________________________________

Bitte genaue Bezeichnung angeben

Die Montage der BWM-Tragprofile erfolgt senkrecht im Regelfall mit einem

Festpunkt-Wandwinkel pro Profilstab zur Aufnahme des Eigengewichtes der

Fassade.

Winddruck- und Sogkräfte werden von Gleitpunkt-Wandwinkeln abgetragen, die

zwängungsfrei eine temperaturbedingte Längenänderung der Tragprofile

ermöglichen.

Die Wandwinkel erhalten zur Montageerleichterung BWM-Haltefedern aus

nichtrostendem Stahl.

Die Verbindung der Tragprofile mit den Wandwinkeln erfolgt mit BWM-Spezialniet

SNA 5x12 K14 A/N bzw. Bohrschraube JT4-3H/5-5,5x19. Für solch ein niet- bzw.

schraubenartiges Verbindungselement ist entsprechend der Bauregelliste A Teil 2,

Punkt 2.17 ein “Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis“ gemäß DIN vorzulegen.

Bei der Vernietung der Gleitpunkte sind entsprechende Nietvorsatzlehren gemäß

Herstellerangabe einzusetzen.

Als Verankerungselemente sind ausschließlich zugelassene Dübel zu verwenden.

Die Tragprofilstöße müssen mit den horizontalen Fugen der Fassadenplatten

übereinstimmen.

Profilarten und -abstände, Abmessungen von Fest- und Gleitpunkten sowie alle

Verbindungs- und Verankerungselemente nach statischer Berechnung.

Die Unterkonstruktion ist für die entstehenden Eigengewichtslasten der nachfolgend

beschriebenen Fassadenbekleidung und die Windlasten gemäß DIN zu bemessen.

Ein ggf. erforderlicher Schutz der Kontaktfläche zwischen Wandwinkel und

Verankerungsgrund nach DIN EN 1999-1-1 und DIN EN 1090-3 ist zu

berücksichtigen.

LV. Pos.: _____  wie zuvor, jedoch die vertikalen Tragprofile schwarz eloxiert

Ca. _________ m2

| Unterkonstruktionssystem: | ATK 104 + ATK 100 “Minor“ |
| --- | --- |
| Anwendungsgebiete: | - Unterkonstruktion für Haken- befestigung kleinformatiger Fas- sadenplatten |

B)        horizontaler Tragkonstruktion ATK 104 aus Aluminium

Tragprofile (Werkstoff EN-AW 6063 T 66)

Auf den vertikalen Tragprofilen der Grundkonstruktion erfolgt die Montage der

Horizontalprofile in den gemäß statischer Berechnung erforderlichen Schnürab-

ständen.

Die Befestigung der horizontalen Tragprofile erfolgt mit gemäß DIN

geprüftem BWM-Spezialniet SNA 5 x 12 K 14 A/N. Pro Horizontalprofil ist ein

Festpunktniet im Rundloch zu setzen, alle anderen Vernietungen erfolgen in

Langlöchern mittels Nietvorsatzlehre. Haken aus nichtrostendem Stahl (A4) und

Befestigungselemente sind in den Einheitspreis einzukalkulieren.

Der Wandabstand bis Vorderkante der horizontalen Unterkonstruktion beträgt im

Mittel _______ mm.

Ca. _________ m2

LV. Pos.: _____  Bereiche mit erhöhten Windlasten

Für die erforderliche Verstärkung der Unterkonstruktion infolge erhöhter Windsog-

belastung in Gebäudebereichen gemäß DIN

Ca. _________ m2

LV. Pos.: _____  Thermostop

Unterkonstruktion für die Anordnung von zusätzlichen thermischen

Trennungen - BWM Thermostop - für die benannten Wandwinkel

Ca. _________ m2

LV. Pos.: _____  Außenecken

Unterkonstruktion für die Ausbildung der Außenecken

Ca. _________ m

LV. Pos.: _____  Innenecken

Unterkonstruktion für die Ausbildung der Innenecken

Ca. _________ m

LV. Pos.: _____  Leibungen

Unterkonstruktion für die Ausbildung der Fenster- und Türleibungen

in einer Breite von _______ cm

Ca. _________ m

| Unterkonstruktionssystem: | ATK 104 + ATK 100 “Minor“ |
| --- | --- |
| Anwendungsgebiete: | - Unterkonstruktion für Haken- befestigung kleinformatiger Fas- sadenplatten |

LV. Pos.: _____  Bauwerksfugen

Unterkonstruktion für die Ausbildung im Bereich von Bauwerksfugen

Ca. _________ m

LV. Pos.: _____  Aufstellen eines objektbezogenen, prüffähigen Standsicherheitsnachweises

Pauschal

Weitere Positionen der Unterkonstruktion können je nach konkreter Objektsituation

erforderlich sein.

| Unterkonstruktionssystem: | ATK 104 + ATK 100 ZeLa |
| --- | --- |
| Anwendungsgebiete: | - Unterkonstruktion für Haken- befestigung kleinformatiger Fas- sadenplatten |

LV. Pos.: _____  Justierbare Aluminium-Unterkonstruktion

System ATK 104 + ATK 100 ZeLa der Firma

BWM

Dübel + Montagetechnik GmbH

Postfach 100 117

70745 Leinfelden-Echterdingen

Telefon: 0711 – 90 313-0

Telefax: 0711 – 90 313-20

entsprechend DIN 18516 unter Verwendung der gekennzeichneten Originalteile

bestehend aus:

A)        vertikaler Grundkonstruktion ATK 100 ZeLa aus Aluminium

ZeLa-Fassadenhalter (Werkstoff EN-AW 5754) und Tragprofile

(Werkstoff EN-AW 6063 T66)

Die Unterkonstruktion ist flucht- und lotrecht auszurichten.

Der Wandabstand bis Vorderkante Unterkonstruktion beträgt im Mittel ______mm.

Übliche Wandabstände bis VK Unterkonstruktion  = 102 – 292 mm.

Der Verankerungsgrund besteht aus:

__________________________________________________________________

Bitte genaue Bezeichnung angeben

Die Montage der BWM-Tragprofile erfolgt senkrecht im Regelfall mit einem

ZeLa-Festpunkthalter (Abstand Festpunkt zum äußeren Gleitpunkt ≤ 2,50 m) pro

Profilstab zur Aufnahme des Eigengewichtes der Fassade.

Winddruck- und Sogkräfte werden von ZeLa-Gleitpunkthaltern abgetragen, die

zwängungsfrei eine temperaturbedingte Längenänderung der Tragprofile

ermöglichen.

Die Fassadenhalter ZeLa erhalten zur Montageerleichterung BWM-Haltefedern

aus nichtrostendem Stahl.

Die Verbindung der Tragprofile mit den ZeLa-Fassadenhaltern erfolgt mit BWM-

Spezialniet SNA 5x12 K14 A/N bzw. Bohrschraube JT4-3H/5-5,5x19. Für solch ein

niet- bzw. schraubenartiges Verbindungselement ist entsprechend der Bauregelliste

A Teil 2, Punkt 2.17 ein “Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis“ gemäß DIN

vorzulegen.

Als Verankerungselemente sind ausschließlich zugelassene Dübel zu verwenden.

Die Tragprofilstöße müssen mit den horizontalen Fugen der Fassadenplatten

übereinstimmen.

Profilarten und -abstände, Abmessungen von Fest- und Gleitpunkten sowie alle

Verbindungs- und Verankerungselemente nach statischer Berechnung.

Die Unterkonstruktion ist für die entstehenden Eigengewichtslasten der nachfolgend

beschriebenen Fassadenbekleidung und die Windlasten gemäß DIN zu bemessen.

Ein ggf. erforderlicher Schutz der Kontaktfläche zwischen ZeLa-Konsole und

Verankerungsgrund nach DIN EN 1999-1-1 und DIN EN 1090-3 ist zu

berücksichtigen.

LV. Pos.: _____  wie zuvor, jedoch die vertikalen Tragprofile schwarz eloxiert

Ca. _________ m2

| Unterkonstruktionssystem: | ATK 104 + ATK 100 ZeLa |
| --- | --- |
| Anwendungsgebiete: | - Unterkonstruktion für Haken- befestigung kleinformatiger Fas- sadenplatten |

B)        horizontaler Tragkonstruktion ATK 104 aus Aluminium

Tragprofile (Werkstoff EN-AW 6063 T 66)

Auf den vertikalen Tragprofilen der Grundkonstruktion erfolgt die Montage der

Horizontalprofile in den gemäß statischer Berechnung erforderlichen Schnür-

abständen. Die Befestigung der horizontalen Tragprofile erfolgt mit gemäß DIN

geprüftem BWM-Spezialniet SNA 5 x 12 K 14 A/N. Pro Horizontalprofil ist ein

Festpunktniet im Rundloch zu setzen, alle anderen Vernietungen erfolgen in

Langlöchern mittels Nietvorsatzlehre. Haken aus nichtrostendem Stahl (A4) und

Befestigungselemente sind in den Einheitspreis einzukalkulieren.

Der Wandabstand bis Vorderkante der horizontalen Unterkonstruktion beträgt im

Mittel _______ mm.

Ca. _________ m2

LV. Pos.: _____  Bereiche mit erhöhten Windlasten

Für die erforderliche Verstärkung der Unterkonstruktion infolge erhöhter Windsog-

belastung in Gebäudebereichen gemäß DIN

Ca. _________ m2

LV. Pos.: _____  Thermostop

Unterkonstruktion für die Anordnung von zusätzlichen thermischen

Trennungen - BWM Thermostop - für die benannten ZeLa-Fassadenhalter

Ca. _________ m2

LV. Pos.: _____  Außenecken

Unterkonstruktion für die Ausbildung der Außenecken

Ca. _________ m

LV. Pos.: _____  Innenecken

Unterkonstruktion für die Ausbildung der Innenecken

Ca. _________ m

LV. Pos.: _____  Leibungen

Unterkonstruktion für die Ausbildung der Fenster- und Türleibungen

in einer Breite von _______ cm

Ca. _________ m

LV. Pos.: _____  Bauwerksfugen

Unterkonstruktion für die Ausbildung im Bereich von Bauwerksfugen

Ca. _________ m

| Unterkonstruktionssystem: | ATK 104 + ATK 100 ZeLa |
| --- | --- |
| Anwendungsgebiete: | - Unterkonstruktion für Haken- befestigung kleinformatiger Fas- sadenplatten |

LV. Pos.: _____  Aufstellen eines objektbezogenen, prüffähigen Standsicherheitsnachweises

Pauschal

Weitere Positionen der Unterkonstruktion können je nach konkreter Objektsituation

erforderlich sein.

| Unterkonstruktionssystem: | ATK 104 + ATK 100 Thermokonsole |
| --- | --- |
| Anwendungsgebiete: | - Unterkonstruktion für Haken- befestigung kleinformatiger Fas- sadenplatten |

LV. Pos.: _____  Justierbare Aluminium-Unterkonstruktion

System ATK 104 + ATK 100 Thermokonsole der Firma

BWM

Dübel + Montagetechnik GmbH

Postfach 100 117

70745 Leinfelden-Echterdingen

Telefon: 0711 – 90 313-0

Telefax: 0711 – 90 313-20

entsprechend DIN 18516 unter Verwendung der gekennzeichneten Originalteile

bestehend aus:

A)        vertikaler Grundkonstruktion ATK 100 Thermokonsole

Thermokonsolen aus Kunststoff (Werkstoff Ultramid A3WG10) und

Tragprofile aus Aluminium (Werkstoff EN-AW 6063 T 66)

Die Unterkonstruktion ist flucht- und lotrecht auszurichten.

Der Wandabstand bis Vorderkante Unterkonstruktion beträgt im Mittel ______mm.

Der Verankerungsgrund besteht aus:

__________________________________________________________________

Bitte genaue Bezeichnung angeben

Die Montage der BWM-Tragprofile erfolgt senkrecht im Regelfall mit einer

Festpunkt-Thermokonsole pro Profilstab zur Aufnahme des Eigengewichtes der

Fassade.

Winddruck- und Sogkräfte werden von Gleitpunkt-Thermokonsolen abgetragen, die

zwängungsfrei eine temperaturbedingte Längenänderung der Tragprofile

ermöglichen.

Die Thermokonsolen erhalten zur Montageerleichterung BWM-Haltefedern aus

nichtrostendem Stahl.

Die Verbindung der Tragprofile mit den Thermokonsolen erfolgt mit BWM-Spezialniet

SNA 5 x 12 K 14 A/N. Für diesen Niet ist entsprechend der Bauregelliste A Teil 2,

Punkt 2.17 ein “Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis“ gemäß DIN vorzulegen.

Bei der Vernietung der Gleitpunkte sind entsprechende Nietvorsatzlehren gemäß

Herstellerangabe einzusetzen.

Als Verankerungselemente sind ausschließlich zugelassene Dübel zu verwenden.

Die Tragprofilstöße müssen mit den horizontalen Fugen der Fassadenplatten

übereinstimmen.

Profilarten und -abstände, Abmessungen von Fest- und Gleitpunkten sowie alle

Verbindungs- und Verankerungselemente nach statischer Berechnung.

Die Unterkonstruktion ist für die entstehenden Eigengewichtslasten der nachfolgend

beschriebenen Fassadenbekleidung und die Windlasten gemäß DIN zu bemessen.

Die Bestimmungen der Allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung bzw. einer ggf.

erteilten Zustimmung im Einzelfall zu den Anwendungsbedingungen der

Thermokonsole sind insbesondere hinsichtlich der erforderlichen Brandschutzmaß-

nahmen (zulässige Dämmstoffart, erforderliche Brandsperren, ggf. metallische

Verlängerungen etc.) sind zu beachten.

LV. Pos.: _____  wie zuvor, jedoch die vertikalen Tragprofile schwarz eloxiert

Ca. _________ m2

| Unterkonstruktionssystem: | ATK 104 + ATK 100 Thermokonsole |
| --- | --- |
| Anwendungsgebiete: | - Unterkonstruktion für Haken- befestigung kleinformatiger Fas- sadenplatten |

B)        horizontaler Tragkonstruktion ATK 104 aus Aluminium

Tragprofile (Werkstoff EN-AW 6063 T 66)

Auf den vertikalen Tragprofilen der Grundkonstruktion erfolgt die Montage der

Horizontalprofile in den gemäß statischer Berechnung erforderlichen Schnür-

abständen. Die Befestigung der horizontalen Tragprofile erfolgt mit gemäß DIN

geprüftem BWM-Spezialniet SNA 5 x 12 K 14 A/N. Pro Horizontalprofil ist ein

Festpunktniet im Rundloch zu setzen, alle anderen Vernietungen erfolgen in

Langlöchern mittels Nietvorsatzlehre. Haken aus nichtrostendem Stahl (A4) und

Befestigungselemente sind in den Einheitspreis einzukalkulieren.

Der Wandabstand bis Vorderkante der horizontalen Unterkonstruktion beträgt im

Mittel _______ mm.

Ca. _________ m2

LV. Pos.: _____  Bereiche mit erhöhten Windlasten

Für die erforderliche Verstärkung der Unterkonstruktion infolge erhöhter Windsog-

belastung in Gebäudebereichen gemäß DIN

Ca. _________ m2

LV. Pos.: _____  Außenecken

Unterkonstruktion für die Ausbildung der Außenecken

Ca. _________ m

LV. Pos.: _____  Innenecken

Unterkonstruktion für die Ausbildung der Innenecken

Ca. _________ m

LV. Pos.: _____  Leibungen

Unterkonstruktion für die Ausbildung der Fenster- und Türleibungen

in einer Breite von _______ cm

Ca. _________ m

LV. Pos.: _____  Bauwerksfugen

Unterkonstruktion für die Ausbildung im Bereich von Bauwerksfugen

Ca. _________ m

LV. Pos.: _____  Aufstellen eines objektbezogenen, prüffähigen Standsicherheitsnachweises

Pauschal

Weitere Positionen der Unterkonstruktion können je nach konkreter Objektsituation

erforderlich sein.

| Unterkonstruktionssystem: | ATK 104 + ATK 101 |
| --- | --- |
| Anwendungsgebiete: | - Unterkonstruktion für Haken- befestigung kleinformatiger Fas- sadenplatten |

LV. Pos.: _____  Justierbare Aluminium-Unterkonstruktion

System ATK 104 + ATK 101 der Firma

BWM

Dübel + Montagetechnik GmbH

Postfach 100 117

70745 Leinfelden-Echterdingen

Telefon: 0711 – 90 313-0

Telefax: 0711 – 90 313-20

entsprechend DIN 18516 unter Verwendung der gekennzeichneten Originalteile

bestehend aus:

A)        vertikaler Grundkonstruktion ATK 101 aus Aluminium

U-Wandhalter und Tragprofile (Werkstoff EN-AW 6063 T 66)

Die Unterkonstruktion ist flucht- und lotrecht auszurichten.

Der Wandabstand bis Vorderkante Unterkonstruktion beträgt im Mittel ______mm.

Der Verankerungsgrund besteht aus:

__________________________________________________________________

Bitte genaue Bezeichnung angeben

Die Unterkonstruktionsprofile sind in den U-Wandhaltern horizontal schwenkbar

gelagert.

Die Montage der BWM-Tragprofile vom Typ ATK 101 erfolgt senkrecht im Regelfall

mit einem Festpunkthalter pro Profilstab zur Aufnahme des Eigengewichtes der

Fassade.

Winddruck- und Sogkräfte werden von Gleitpunkthaltern abgetragen, die

zwängungsfrei eine temperaturbedingte Längenänderung der Tragprofile

ermöglichen.

Die Verbindung der Tragprofile mit den U-Wandhaltern erfolgt mit BWM-Spezialniet

SNA 5 x 12 A/N. Für diesen Niet ist entsprechend der Bauregelliste A Teil 2,

Punkt 2.17 ein “Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis“ gemäß DIN vorzulegen.

Bei der Vernietung der Gleitpunkte sind entsprechende Nietvorsatzlehren gemäß

Herstellerangabe einzusetzen.

Als Verankerungselemente sind ausschließlich zugelassene Dübel zu verwenden.

Die Tragprofilstöße müssen mit den horizontalen Fugen der Fassadenplatten

übereinstimmen.

Profilarten und -abstände, Abmessungen von Fest- und Gleitpunkten sowie alle

Verbindungs- und Verankerungselemente nach statischer Berechnung.

Die Unterkonstruktion ist für die entstehenden Eigengewichtslasten der nachfolgend

beschriebenen Fassadenbekleidung und die Windlasten gemäß DIN zu bemessen.

Ein ggf. erforderlicher Schutz der Kontaktfläche zwischen U-Wandhalter und

Verankerungsgrund nach DIN EN 1999-1-1 und DIN EN 1090-3 ist zu

berücksichtigen.

LV. Pos.: _____  wie zuvor, jedoch die vertikalen Tragprofile schwarz eloxiert

Ca. _________ m2

| Unterkonstruktionssystem: | ATK 104 + ATK 101 |
| --- | --- |
| Anwendungsgebiete: | - Unterkonstruktion für Haken- befestigung kleinformatiger Fas- sadenplatten |

B)        horizontaler Tragkonstruktion ATK 104 aus Aluminium

Tragprofile (Werkstoff EN-AW 6063 T 66)

Auf den vertikalen Tragprofilen der Grundkonstruktion erfolgt die Montage der

Horizontalprofile in den gemäß statischer Berechnung erforderlichen Schnür-

abständen. Die Befestigung der horizontalen Tragprofile erfolgt mit gemäß DIN

geprüftem BWM-Spezialniet SNA 5 x 12 K 14 A/N. Pro Horizontalprofil ist ein

Festpunktniet im Rundloch zu setzen, alle anderen Vernietungen erfolgen in

Langlöchern mittels Nietvorsatzlehre. Haken aus nichtrostendem Stahl (A4) und

Befestigungselemente sind in den Einheitspreis einzukalkulieren.

Der Wandabstand bis Vorderkante der horizontalen Unterkonstruktion beträgt im

Mittel _______ mm.

Ca. _________ m2

LV. Pos.: _____  Bereiche mit erhöhten Windlasten

Für die erforderliche Verstärkung der Unterkonstruktion infolge erhöhter Windsog-

belastung in Gebäudebereichen gemäß DIN

Ca. _________ m2

LV. Pos.: _____  Thermostop

Unterkonstruktion für die Anordnung von zusätzlichen thermischen

Trennungen - BWM Thermostop - für die benannten U-Wandhalter

Ca. _________ m2

LV. Pos.: _____  Außenecken

Unterkonstruktion für die Ausbildung der Außenecken

Ca. _________ m

LV. Pos.: _____  Innenecken

Unterkonstruktion für die Ausbildung der Innenecken

Ca. _________ m

LV. Pos.: _____  Leibungen

Unterkonstruktion für die Ausbildung der Fenster- und Türleibungen

in einer Breite von _______ cm

Ca. _________ m

| Unterkonstruktionssystem: | ATK 104 + ATK 101 |
| --- | --- |
| Anwendungsgebiete: | - Unterkonstruktion für Haken- befestigung kleinformatiger Fas- sadenplatten |

LV. Pos.: _____  Bauwerksfugen

Unterkonstruktion für die Ausbildung im Bereich von Bauwerksfugen

Ca. _________ m

LV. Pos.: _____  Aufstellen eines objektbezogenen, prüffähigen Standsicherheitsnachweises

Pauschal

Weitere Positionen der Unterkonstruktion können je nach konkreter Objektsituation

erforderlich sein.

| Unterkonstruktionssystem: | ATK 104 + ATK 601 G |
| --- | --- |
| Anwendungsgebiete: | - Unterkonstruktion für Haken- befestigung kleinformatiger Fas- sadenplatten |

LV. Pos.: _____  Justierbare Aluminium-Unterkonstruktion

System ATK 104 + ATK 601 G der Firma

BWM

Dübel + Montagetechnik GmbH

Postfach 100 117

70745 Leinfelden-Echterdingen

Telefon: 0711 – 90 313-0

Telefax: 0711 – 90 313-20

entsprechend DIN 18516 unter Verwendung der gekennzeichneten Originalteile

bestehend aus:

A)        vertikaler Grundkonstruktion ATK 601 G

Tragprofile aus Aluminium (Werkstoff EN-AW 6063 T 66)

Befestigungssätze aus Gewindestangen M8, Augenschrauben,

Gewindemuffen, Muttern und Unterlegescheiben aus

nichtrostendem Stahl (A4)

Die Unterkonstruktion ist flucht- und lotrecht auszurichten.

Der Wandabstand bis Vorderkante Unterkonstruktion beträgt im Mittel ______mm.

Der Verankerungsgrund besteht aus:

__________________________________________________________________

Bitte genaue Bezeichnung angeben

Die Montage der BWM-Tragprofile erfolgt senkrecht im Regelfall mit einem

Festpunkt pro Profilstab zur Aufnahme des Eigengewichtes der Fassade.

Diese werden, je nach statischen Erfordernissen, mit Gewindestangen und Augen-

schrauben ausgeführt.

Winddruck- und Sogkräfte werden von Gewindestangen abgetragen, wobei die

Befestigungssätze in Abstandsmontage mit den Tragprofilen verbunden werden.

Je nach statischen Erfordernissen werden zusätzlichen Aussteifungen mit

Gewindestangen und Augenschrauben ausgeführt.

Die Tragprofilstöße müssen mit den horizontalen Fugen der Fassadenplatten

übereinstimmen.

Profilarten und -abstände, Abmessungen von Fest- und Gleitpunkten sowie alle

Verbindungs- und Verankerungselemente nach statischer Berechnung.

Die Unterkonstruktion ist für die entstehenden Eigengewichtslasten der nachfolgend

beschriebenen Fassadenbekleidung und die Windlasten gemäß DIN zu bemessen.

LV. Pos.: _____  wie zuvor, jedoch die vertikalen Tragprofile schwarz eloxiert

Ca. _________ m2

| Unterkonstruktionssystem: | ATK 104 + ATK 601 G |
| --- | --- |
| Anwendungsgebiete: | - Unterkonstruktion für Haken- befestigung kleinformatiger Fas- sadenplatten |

B)        horizontaler Tragkonstruktion ATK 104 aus Aluminium

Tragprofile (Werkstoff EN-AW 6063 T 66)

Auf den vertikalen Tragprofilen der Grundkonstruktion erfolgt die Montage der

Horizontalprofile in den gemäß statischer Berechnung erforderlichen Schnür-

abständen. Die Befestigung der horizontalen Tragprofile erfolgt mit gemäß DIN

geprüftem BWM-Spezialniet SNA 5 x 12 K 14 A/N. Pro Horizontalprofil ist ein

Festpunktniet im Rundloch zu setzen, alle anderen Vernietungen erfolgen in

Langlöchern mittels Nietvorsatzlehre. Haken aus nichtrostendem Stahl (A4) und

Befestigungselemente sind in den Einheitspreis einzukalkulieren.

Der Wandabstand bis Vorderkante der horizontalen Unterkonstruktion beträgt im

Mittel _______ mm.

Ca. _________ m2

LV. Pos.: _____  Bereiche mit erhöhten Windlasten

Für die erforderliche Verstärkung der Unterkonstruktion infolge erhöhter Windsog-

belastung in Gebäudebereichen gemäß DIN

Ca. _________ m2

LV. Pos.: _____  Außenecken

Unterkonstruktion für die Ausbildung der Außenecken

Ca. _________ m

LV. Pos.: _____  Innenecken

Unterkonstruktion für die Ausbildung der Innenecken

Ca. _________ m

LV. Pos.: _____  Leibungen

Unterkonstruktion für die Ausbildung der Fenster- und Türleibungen

in einer Breite von _______ cm

Ca. _________ m

LV. Pos.: _____  Bauwerksfugen

Unterkonstruktion für die Ausbildung im Bereich von Bauwerksfugen

Ca. _________ m

| Unterkonstruktionssystem: | ATK 104 + ATK 601 G |
| --- | --- |
| Anwendungsgebiete: | - Unterkonstruktion für Haken- befestigung kleinformatiger Fas- sadenplatten |

LV. Pos.: _____  Aufstellen eines objektbezogenen, prüffähigen Standsicherheitsnachweises

Pauschal

Weitere Positionen der Unterkonstruktion können je nach konkreter Objektsituation

erforderlich sein.

| Unterkonstruktionssystem: | ATK 110 + ATK 100 “Minor“ |
| --- | --- |
| Anwendungsgebiete: | - Unterkonstruktion für Stülpdeckung von 8 mm dicken Fassadenplatten mit sichtbarer Befestigung |

LV. Pos.: _____  Justierbare Aluminium-Unterkonstruktion

System ATK 110 + ATK 100 “Minor“ der Firma

BWM

Dübel + Montagetechnik GmbH

Postfach 100 117

70745 Leinfelden-Echterdingen

Telefon: 0711 – 90 313-0

Telefax: 0711 – 90 313-20

entsprechend DIN 18516 unter Verwendung der gekennzeichneten Originalteile

bestehend aus:

A)        vertikaler Grundkonstruktion ATK 100 “Minor“ aus Aluminium

Wandwinkel und Tragprofile (Werkstoff EN-AW 6063 T 66)

Die Unterkonstruktion ist flucht- und lotrecht auszurichten.

Der Wandabstand bis Vorderkante Unterkonstruktion beträgt im Mittel ______mm.

Der Verankerungsgrund besteht aus:

__________________________________________________________________

Bitte genaue Bezeichnung angeben

Die Montage der BWM-Tragprofile erfolgt senkrecht im Regelfall mit einem

Festpunkt-Wandwinkel pro Profilstab zur Aufnahme des Eigengewichtes der

Fassade.

Winddruck- und Sogkräfte werden von Gleitpunkt-Wandwinkeln abgetragen, die

zwängungsfrei eine temperaturbedingte Längenänderung der Tragprofile

ermöglichen.

Die Wandwinkel erhalten zur Montageerleichterung BWM-Haltefedern aus

nichtrostendem Stahl.

Die Verbindung der Tragprofile mit den Wandwinkeln erfolgt mit BWM-Spezialniet

SNA 5x12 K14 A/N bzw. Bohrschraube JT4-3H/5-5,5x19. Für solch ein niet- bzw.

schraubenartiges Verbindungselement ist entsprechend der Bauregelliste A Teil 2,

Punkt 2.17 ein “Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis“ gemäß DIN vorzulegen.

Bei der Vernietung der Gleitpunkte sind entsprechende Nietvorsatzlehren gemäß

Herstellerangabe einzusetzen.

Als Verankerungselemente sind ausschließlich zugelassene Dübel zu verwenden.

Die Tragprofilstöße müssen mit den horizontalen Fugen der Fassadenplatten

übereinstimmen.

Profilarten und -abstände, Abmessungen von Fest- und Gleitpunkten sowie alle

Verbindungs- und Verankerungselemente nach statischer Berechnung.

Die Unterkonstruktion ist für die entstehenden Eigengewichtslasten der nachfolgend

beschriebenen Fassadenbekleidung und die Windlasten gemäß DIN zu bemessen.

Ein ggf. erforderlicher Schutz der Kontaktfläche zwischen Wandwinkel und

Verankerungsgrund nach DIN EN 1999-1-1 und DIN EN 1090-3 ist zu

berücksichtigen.

LV. Pos.: _____  wie zuvor, jedoch die vertikalen Tragprofile schwarz eloxiert

Ca. _________ m2

| Unterkonstruktionssystem: | ATK 110 + ATK 100 “Minor“ |
| --- | --- |
| Anwendungsgebiete: | - Unterkonstruktion für Stülpdeckung von 8 mm dicken Fassadenplatten mit sichtbarer Befestigung |

B)        horizontaler Tragkonstruktion ATK 110 aus Aluminium

Tragprofile (Werkstoff EN-AW 6063 T 66)

Auf den vertikalen Tragprofilen der Grundkonstruktion erfolgt die Montage der

Horizontalprofile ATK 110 für 8 mm Platten im Abstand von ____ mm.

Die Befestigung der horizontalen Tragprofile erfolgt mit gemäß DIN

geprüftem BWM-Spezialniet SNA 5 x 12 K 14 A/N. Pro Horizontalprofil ist ein

Festpunktniet im Rundloch zu setzen, alle anderen Vernietungen erfolgen in

Langlöchern mittels Nietvorsatzlehre.

Der Wandabstand bis Vorderkante der horizontalen Unterkonstruktion beträgt im

Mittel _______ mm.

Ca. _________ m2

LV. Pos.: _____  Bereiche mit erhöhten Windlasten

Für die erforderliche Verstärkung der Unterkonstruktion infolge erhöhter Windsog-

belastung in Gebäudebereichen gemäß DIN

Ca. _________ m2

LV. Pos.: _____  Thermostop

Unterkonstruktion für die Anordnung von zusätzlichen thermischen

Trennungen - BWM Thermostop - für die benannten Wandwinkel

Ca. _________ m2

LV. Pos.: _____  Außenecken

Unterkonstruktion für die Ausbildung der Außenecken

Ca. _________ m

LV. Pos.: _____  Innenecken

Unterkonstruktion für die Ausbildung der Innenecken

Ca. _________ m

LV. Pos.: _____  Leibungen

Unterkonstruktion für die Ausbildung der Fenster- und Türleibungen

in einer Breite von _______ cm

Ca. _________ m

LV. Pos.: _____  Bauwerksfugen

Unterkonstruktion für die Ausbildung im Bereich von Bauwerksfugen

Ca. _________ m

| Unterkonstruktionssystem: | ATK 110 + ATK 100 “Minor“ |
| --- | --- |
| Anwendungsgebiete: | - Unterkonstruktion für Stülpdeckung von 8 mm dicken Fassadenplatten mit sichtbarer Befestigung |

LV. Pos.: _____  Aufstellen eines objektbezogenen, prüffähigen Standsicherheitsnachweises

Pauschal

Weitere Positionen der Unterkonstruktion können je nach konkreter Objektsituation

erforderlich sein.

| Unterkonstruktionssystem: | ATK 110 + ATK 100 ZeLa |
| --- | --- |
| Anwendungsgebiete: | - Unterkonstruktion für Stülpdeckung von 8 mm dicken Fassadenplatten mit sichtbarer Befestigung |

LV. Pos.: _____  Justierbare Aluminium-Unterkonstruktion

System ATK 110 + ATK 100 ZeLa der Firma

BWM

Dübel + Montagetechnik GmbH

Postfach 100 117

70745 Leinfelden-Echterdingen

Telefon: 0711 – 90 313-0

Telefax: 0711 – 90 313-20

entsprechend DIN 18516 unter Verwendung der gekennzeichneten Originalteile

bestehend aus:

A)        vertikaler Grundkonstruktion ATK 100 ZeLa aus Aluminium

ZeLa-Fassadenhalter (Werkstoff EN-AW 5754) und Tragprofile

(Werkstoff EN-AW 6063 T66)

Die Unterkonstruktion ist flucht- und lotrecht auszurichten.

Der Wandabstand bis Vorderkante Unterkonstruktion beträgt im Mittel ______mm.

Übliche Wandabstände bis VK Unterkonstruktion  = 102 – 292 mm.

Der Verankerungsgrund besteht aus:

__________________________________________________________________

Bitte genaue Bezeichnung angeben

Die Montage der BWM-Tragprofile erfolgt senkrecht im Regelfall mit einem

ZeLa-Festpunkthalter (Abstand Festpunkt zum äußeren Gleitpunkt ≤ 2,50 m) pro

Profilstab zur Aufnahme des Eigengewichtes der Fassade.

Winddruck- und Sogkräfte werden von ZeLa-Gleitpunkthaltern abgetragen, die

zwängungsfrei eine temperaturbedingte Längenänderung der Tragprofile

ermöglichen.

Die Fassadenhalter ZeLa erhalten zur Montageerleichterung BWM-Haltefedern

aus nichtrostendem Stahl.

Die Verbindung der Tragprofile mit den ZeLa-Fassadenhaltern erfolgt mit BWM-

Spezialniet SNA 5x12 K14 A/N bzw. Bohrschraube JT4-3H/5-5,5x19. Für solch ein

niet- bzw. schraubenartiges Verbindungselement ist entsprechend der Bauregelliste

A Teil 2, Punkt 2.17 ein “Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis“ gemäß DIN

vorzulegen.

Als Verankerungselemente sind ausschließlich zugelassene Dübel zu verwenden.

Die Tragprofilstöße müssen mit den horizontalen Fugen der Fassadenplatten

übereinstimmen.

Profilarten und -abstände, Abmessungen von Fest- und Gleitpunkten sowie alle

Verbindungs- und Verankerungselemente nach statischer Berechnung.

Die Unterkonstruktion ist für die entstehenden Eigengewichtslasten der nachfolgend

beschriebenen Fassadenbekleidung und die Windlasten gemäß DIN zu bemessen.

Ein ggf. erforderlicher Schutz der Kontaktfläche zwischen Wandhalter und

Verankerungsgrund nach DIN EN 1999-1-1 und DIN EN 1090-3 ist zu

berücksichtigen.

LV. Pos.: _____  wie zuvor, jedoch die vertikalen Tragprofile schwarz eloxiert

Ca. _________ m2

| Unterkonstruktionssystem: | ATK 110 + ATK 100 ZeLa |
| --- | --- |
| Anwendungsgebiete: | - Unterkonstruktion für Stülpdeckung von 8 mm dicken Fassadenplatten mit sichtbarer Befestigung |

B)        horizontaler Tragkonstruktion ATK 110 aus Aluminium

Tragprofile (Werkstoff EN-AW 6063 T 66)

Auf den vertikalen Tragprofilen der Grundkonstruktion erfolgt die Montage der

Horizontalprofile ATK 110 für 8 mm-Platten im Abstand von ____ mm.

Die Befestigung der horizontalen Tragprofile erfolgt mit gemäß DIN

geprüftem BWM-Spezialniet SNA 5 x 12 K 14 A/N. Pro Horizontalprofil ist ein

Festpunktniet im Rundloch zu setzen, alle anderen Vernietungen erfolgen in

Langlöchern mittels Nietvorsatzlehre.

Der Wandabstand bis Vorderkante der horizontalen Unterkonstruktion beträgt im

Mittel _______ mm.

Ca. _________ m2

LV. Pos.: _____  Bereiche mit erhöhten Windlasten

Für die erforderliche Verstärkung der Unterkonstruktion infolge erhöhter Windsog-

belastung in Gebäudebereichen gemäß DIN

Ca. _________ m2

LV. Pos.: _____  Thermostop

Unterkonstruktion für die Anordnung von zusätzlichen thermischen

Trennungen - BWM Thermostop - für die benannten ZeLa-Fassadenhalter

Ca. _________ m2

LV. Pos.: _____  Außenecken

Unterkonstruktion für die Ausbildung der Außenecken

Ca. _________ m

LV. Pos.: _____  Innenecken

Unterkonstruktion für die Ausbildung der Innenecken

Ca. _________ m

LV. Pos.: _____  Leibungen

Unterkonstruktion für die Ausbildung der Fenster- und Türleibungen

in einer Breite von _______ cm

Ca. _________ m

LV. Pos.: _____  Bauwerksfugen

Unterkonstruktion für die Ausbildung im Bereich von Bauwerksfugen

Ca. _________ m

| Unterkonstruktionssystem: | ATK 110 + ATK 100 ZeLa |
| --- | --- |
| Anwendungsgebiete: | - Unterkonstruktion für Stülpdeckung von 8 mm dicken Fassadenplatten mit sichtbarer Befestigung |

LV. Pos.: _____  Aufstellen eines objektbezogenen, prüffähigen Standsicherheitsnachweises

Pauschal

Weitere Positionen der Unterkonstruktion können je nach konkreter Objektsituation

erforderlich sein.

| Unterkonstruktionssystem: | ATK 110 + ATK 100 Thermokonsole |
| --- | --- |
| Anwendungsgebiete: | - Unterkonstruktion für Stülpdeckung von 8 mm dicken Fassadenplatten mit sichtbarer Befestigung |

LV. Pos.: _____  Justierbare Aluminium-Unterkonstruktion

System ATK 110 + ATK 100 Thermokonsole der Firma

BWM

Dübel + Montagetechnik GmbH

Postfach 100 117

70745 Leinfelden-Echterdingen

Telefon: 0711 – 90 313-0

Telefax: 0711 – 90 313-20

entsprechend DIN 18516 unter Verwendung der gekennzeichneten Originalteile

bestehend aus:

A)        vertikaler Grundkonstruktion ATK 100 Thermokonsole

Thermokonsolen aus Kunststoff (Werkstoff Ultramid A3WG10) und

Tragprofile aus Aluminium (Werkstoff EN-AW 6063 T 66)

Die Unterkonstruktion ist flucht- und lotrecht auszurichten.

Der Wandabstand bis Vorderkante Unterkonstruktion beträgt im Mittel ______mm.

Der Verankerungsgrund besteht aus:

__________________________________________________________________

Bitte genaue Bezeichnung angeben

Die Montage der BWM-Tragprofile erfolgt senkrecht im Regelfall mit einer

Festpunkt-Thermokonsole pro Profilstab zur Aufnahme des Eigengewichtes der

Fassade.

Winddruck- und Sogkräfte werden von Gleitpunkt-Thermokonsolen abgetragen, die

zwängungsfrei eine temperaturbedingte Längenänderung der Tragprofile

ermöglichen.

Die Thermokonsolen erhalten zur Montageerleichterung BWM-Haltefedern aus

nichtrostendem Stahl.

Die Verbindung der Tragprofile mit den Thermokonsolen erfolgt mit BWM-Spezialniet

SNA 5 x 12 K 14 A/N. Für diesen Niet ist entsprechend der Bauregelliste A Teil 2,

Punkt 2.17 ein “Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis“ gemäß DIN vorzulegen.

Bei der Vernietung der Gleitpunkte sind entsprechende Nietvorsatzlehren gemäß

Herstellerangabe einzusetzen.

Als Verankerungselement sind ausschließlich zugelassene Dübel zu verwenden.

Die Tragprofilstöße müssen mit den horizontalen Fugen der Fassadenplatten

übereinstimmen.

Profilarten und -abstände, Abmessungen von Fest- und Gleitpunkten sowie alle

Verbindungs- und Verankerungselemente nach statischer Berechnung.

Die Unterkonstruktion ist für die entstehenden Eigengewichtslasten der nachfolgend

beschriebenen Fassadenbekleidung und die Windlasten gemäß DIN zu bemessen.

Die Bestimmungen der Allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung bzw. einer ggf.

erteilten Zustimmung im Einzelfall zu den Anwendungsbedingungen der

Thermokonsole sind insbesondere hinsichtlich der erforderlichen Brandschutzmaß-

nahmen (zulässige Dämmstoffart, erforderliche Brandsperren, ggf. metallische

Verlängerungen etc.) sind zu beachten.

LV. Pos.: _____  wie zuvor, jedoch die vertikalen Tragprofile schwarz eloxiert

Ca. _________ m2

| Unterkonstruktionssystem: | ATK 110 + ATK 100 Thermokonsole |
| --- | --- |
| Anwendungsgebiete: | - Unterkonstruktion für Stülpdeckung von 8 mm dicken Fassadenplatten mit sichtbarer Befestigung |

B)        horizontaler Tragkonstruktion ATK 110 aus Aluminium

Tragprofile (Werkstoff EN-AW 6063 T 66)

Auf den vertikalen Tragprofilen der Grundkonstruktion erfolgt die Montage der

Horizontalprofile ATK 110 für 8 mm-Platten im Abstand von ____ mm.

Die Befestigung der horizontalen Tragprofile erfolgt mit gemäß DIN

geprüftem BWM-Spezialniet SNA 5 x 12 K 14 A/N. Pro Horizontalprofil ist ein

Festpunktniet im Rundloch zu setzen, alle anderen Vernietungen erfolgen in

Langlöchern mittels Nietvorsatzlehre.

Der Wandabstand bis Vorderkante der horizontalen Unterkonstruktion beträgt im

Mittel _______ mm.

Ca. _________ m2

LV. Pos.: _____  Bereiche mit erhöhten Windlasten

Für die erforderliche Verstärkung der Unterkonstruktion infolge erhöhter Windsog-

belastung in Gebäudebereichen gemäß DIN

Ca. _________ m2

LV. Pos.: _____  Außenecken

Unterkonstruktion für die Ausbildung der Außenecken

Ca. _________ m

LV. Pos.: _____  Innenecken

Unterkonstruktion für die Ausbildung der Innenecken

Ca. _________ m

LV. Pos.: _____  Leibungen

Unterkonstruktion für die Ausbildung der Fenster- und Türleibungen

in einer Breite von _______ cm

Ca. _________ m

LV. Pos.: _____  Bauwerksfugen

Unterkonstruktion für die Ausbildung im Bereich von Bauwerksfugen

Ca. _________ m

LV. Pos.: _____  Aufstellen eines objektbezogenen, prüffähigen Standsicherheitsnachweises

Pauschal

Weitere Positionen der Unterkonstruktion können je nach konkreter Objektsituation

erforderlich sein.

| Unterkonstruktionssystem: | ATK 110 + ATK 101 |
| --- | --- |
| Anwendungsgebiete: | - Unterkonstruktion für Stülpdeckung von 8 mm dicken Fassadenplatten mit sichtbarer Befestigung |

LV. Pos.: _____  Justierbare Aluminium-Unterkonstruktion

System ATK 110 + ATK 101 der Firma

BWM

Dübel + Montagetechnik GmbH

Postfach 100 117

70745 Leinfelden-Echterdingen

Telefon: 0711 – 90 313-0

Telefax: 0711 – 90 313-20

entsprechend DIN 18516 unter Verwendung der gekennzeichneten Originalteile

bestehend aus:

A)        vertikaler Grundkonstruktion ATK 101 aus Aluminium

U-Wandhalter und Tragprofile (Werkstoff EN-AW 6063 T 66)

Die Unterkonstruktion ist flucht- und lotrecht auszurichten.

Der Wandabstand bis Vorderkante Unterkonstruktion beträgt im Mittel ______mm.

Der Verankerungsgrund besteht aus:

__________________________________________________________________

Bitte genaue Bezeichnung angeben

Die Unterkonstruktionsprofile sind in den U-Wandhaltern horizontal schwenkbar

gelagert.

Die Montage der BWM-Tragprofile vom Typ ATK 101 erfolgt senkrecht im Regelfall

mit einem Festpunkthalter pro Profilstab zur Aufnahme des Eigengewichtes der

Fassade.

Winddruck- und Sogkräfte werden von Gleitpunkthaltern abgetragen, die

zwängungsfrei eine temperaturbedingte Längenänderung der Tragprofile

ermöglichen.

Die Verbindung der Tragprofile mit den U-Wandhaltern erfolgt mit BWM-Spezialniet

SNA 5 x 12 A/N. Für diesen Niet ist entsprechend der Bauregelliste A Teil 2,

Punkt 2.17 ein “Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis“ gemäß DIN vorzulegen.

Bei der Vernietung der Gleitpunkte sind entsprechende Nietvorsatzlehren gemäß

Herstellerangabe einzusetzen.

Als Verankerungselemente sind ausschließlich zugelassene Dübel zu verwenden.

Die Tragprofilstöße müssen mit den horizontalen Fugen der Fassadenplatten

übereinstimmen.

Profilarten und -abstände, Abmessungen von Fest- und Gleitpunkten sowie alle

Verbindungs- und Verankerungselemente nach statischer Berechnung.

Die Unterkonstruktion ist für die entstehenden Eigengewichtslasten der nachfolgend

beschriebenen Fassadenbekleidung und die Windlasten gemäß DIN zu bemessen.

Ein ggf. erforderlicher Schutz der Kontaktfläche zwischen U-Wandhalter und

Verankerungsgrund nach DIN EN 1999-1-1 und DIN EN 1090-3 ist zu

berücksichtigen.

LV. Pos.: _____  wie zuvor, jedoch die vertikalen Tragprofile schwarz eloxiert

Ca. _________ m2

| Unterkonstruktionssystem: | ATK 110 + ATK 101 |
| --- | --- |
| Anwendungsgebiete: | - Unterkonstruktion für Stülpdeckung von 8 mm dicken Fassadenplatten mit sichtbarer Befestigung |

B)        horizontaler Tragkonstruktion ATK 110 aus Aluminium

Tragprofile (Werkstoff EN-AW 6063 T 66)

Auf den vertikalen Tragprofilen der Grundkonstruktion erfolgt die Montage der

Horizontalprofile ATK 110 für 8 mm-Platten im Abstand von ____ mm.

Die Befestigung der horizontalen Tragprofile erfolgt mit gemäß DIN

geprüftem BWM-Spezialniet SNA 5 x 12 K 14 A/N. Pro Horizontalprofil ist ein

Festpunktniet im Rundloch zu setzen, alle anderen Vernietungen erfolgen in

Langlöchern mittels Nietvorsatzlehre.

Der Wandabstand bis Vorderkante der horizontalen Unterkonstruktion beträgt im

Mittel _______ mm.

Ca. _________ m2

LV. Pos.: _____  Bereiche mit erhöhten Windlasten

Für die erforderliche Verstärkung der Unterkonstruktion infolge erhöhter Windsog-

belastung in Gebäudebereichen gemäß DIN

Ca. _________ m2

LV. Pos.: _____  Thermostop

Unterkonstruktion für die Anordnung von zusätzlichen thermischen

Trennungen - BWM Thermostop - für die benannten U-Wandhalter

Ca. _________ m2

LV. Pos.: _____  Außenecken

Unterkonstruktion für die Ausbildung der Außenecken

Ca. _________ m

LV. Pos.: _____  Innenecken

Unterkonstruktion für die Ausbildung der Innenecken

Ca. _________ m

LV. Pos.: _____  Leibungen

Unterkonstruktion für die Ausbildung der Fenster- und Türleibungen

in einer Breite von _______ cm

Ca. _________ m

LV. Pos.: _____  Bauwerksfugen

Unterkonstruktion für die Ausbildung im Bereich von Bauwerksfugen

Ca. _________ m

| Unterkonstruktionssystem: | ATK 110 + ATK 101 |
| --- | --- |
| Anwendungsgebiete: | - Unterkonstruktion für Stülpdeckung von 8 mm dicken Fassadenplatten mit sichtbarer Befestigung |

LV. Pos.: _____  Aufstellen eines objektbezogenen, prüffähigen Standsicherheitsnachweises

Pauschal

Weitere Positionen der Unterkonstruktion können je nach konkreter Objektsituation

erforderlich sein.

| Unterkonstruktionssystem: | ATK 110 + ATK 601 G |
| --- | --- |
| Anwendungsgebiete: | - Unterkonstruktion für Stülpdeckung von 8 mm dicken Fassadenplatten mit sichtbarer Befestigung |

LV. Pos.: _____  Justierbare Aluminium-Unterkonstruktion

System ATK 110 + ATK 601 G der Firma

BWM

Dübel + Montagetechnik GmbH

Postfach 100 117

70745 Leinfelden-Echterdingen

Telefon: 0711 – 90 313-0

Telefax: 0711 – 90 313-20

entsprechend DIN 18516 unter Verwendung der gekennzeichneten Originalteile

bestehend aus:

A)        vertikaler Grundkonstruktion ATK 601 G

Tragprofile aus Aluminium (Werkstoff EN-AW 6063 T 66)

Befestigungssätze aus Gewindestangen M8, Augenschrauben,

Gewindemuffen, Muttern und Unterlegescheiben aus

nichtrostendem Stahl (A4)

Die Unterkonstruktion ist flucht- und lotrecht auszurichten.

Der Wandabstand bis Vorderkante Unterkonstruktion beträgt im Mittel ______mm.

Der Verankerungsgrund besteht aus:

__________________________________________________________________

Bitte genaue Bezeichnung angeben

Die Montage der BWM-Tragprofile erfolgt senkrecht im Regelfall mit einem

Festpunkt pro Profilstab zur Aufnahme des Eigengewichtes der Fassade.

Diese werden, je nach statischen Erfordernissen, mit Gewindestangen und Augen-

schrauben ausgeführt.

Winddruck- und Sogkräfte werden von Gewindestangen abgetragen, wobei die

Befestigungssätze in Abstandsmontage mit den Tragprofilen verbunden werden.

Je nach statischen Erfordernissen werden zusätzlichen Aussteifungen mit

Gewindestangen und Augenschrauben ausgeführt.

Die Tragprofilstöße müssen mit den horizontalen Fugen der Fassadenplatten

übereinstimmen.

Profilarten und -abstände, Abmessungen von Fest- und Gleitpunkten sowie alle

Verbindungs- und Verankerungselemente nach statischer Berechnung.

Die Unterkonstruktion ist für die entstehenden Eigengewichtslasten der nachfolgend

beschriebenen Fassadenbekleidung und die Windlasten gemäß DIN zu bemessen.

LV. Pos.: _____  wie zuvor, jedoch die vertikalen Tragprofile schwarz eloxiert

Ca. _________ m2

| Unterkonstruktionssystem: | ATK 110 + ATK 601 G |
| --- | --- |
| Anwendungsgebiete: | - Unterkonstruktion für Stülpdeckung von 8 mm dicken Fassadenplatten mit sichtbarer Befestigung |

B)        horizontaler Tragkonstruktion ATK 110 aus Aluminium

Tragprofile (Werkstoff EN-AW 6063 T 66)

Auf den vertikalen Tragprofilen der Grundkonstruktion erfolgt die Montage der

Horizontalprofile ATK 110 für 8 mm Platten im Abstand von ____ mm.

Die Befestigung der horizontalen Tragprofile erfolgt mit gemäß DIN

geprüftem BWM-Spezialniet SNA 5 x 12 K 14 A/N. Pro Horizontalprofil ist ein

Festpunktniet im Rundloch zu setzen, alle anderen Vernietungen erfolgen in

Langlöchern mittels Nietvorsatzlehre.

Der Wandabstand bis Vorderkante der horizontalen Unterkonstruktion beträgt im

Mittel _______ mm.

Ca. _________ m2

LV. Pos.: _____  Bereiche mit erhöhten Windlasten

Für die erforderliche Verstärkung der Unterkonstruktion infolge erhöhter Windsog-

belastung in Gebäudebereichen gemäß DIN

Ca. _________ m2

LV. Pos.: _____  Außenecken

Unterkonstruktion für die Ausbildung der Außenecken

Ca. _________ m

LV. Pos.: _____  Innenecken

Unterkonstruktion für die Ausbildung der Innenecken

Ca. _________ m

LV. Pos.: _____  Leibungen

Unterkonstruktion für die Ausbildung der Fenster- und Türleibungen

in einer Breite von _______ cm

Ca. _________ m

LV. Pos.: _____  Bauwerksfugen

Unterkonstruktion für die Ausbildung im Bereich von Bauwerksfugen

Ca. _________ m

LV. Pos.: _____  Aufstellen eines objektbezogenen, prüffähigen Standsicherheitsnachweises

Pauschal

Weitere Positionen der Unterkonstruktion können je nach konkreter Objektsituation

erforderlich sein.

| Unterkonstruktionssystem: | ATK 111 + ATK 100 “Minor“ |
| --- | --- |
| Anwendungsgebiete: | - Unterkonstruktion für die verdeckte Befestigung von großformatigen Trespa-Fassadenplatten (TS 300) |

LV. Pos.: _____  Justierbare Aluminium-Unterkonstruktion

System ATK 111 + ATK 100 “Minor“ der Firma

Dübel + Montagetechnik GmbH

Postfach 100 117

70745 Leinfelden-Echterdingen

Telefon: 0711 – 90 313-0

Telefax: 0711 – 90 313-20

entsprechend DIN 18516 unter Verwendung der gekennzeichneten Originalteile

bestehend aus:

A)        vertikaler Grundkonstruktion ATK 100 “Minor“ aus Aluminium

Wandwinkel und Tragprofile (Werkstoff EN-AW 6063 T 66)

Die Unterkonstruktion ist flucht- und lotrecht auszurichten.

Der Wandabstand bis Vorderkante Unterkonstruktion beträgt im Mittel ______mm.

Der Verankerungsgrund besteht aus:

__________________________________________________________________

Bitte genaue Bezeichnung angeben

Die Montage der BWM-Tragprofile erfolgt senkrecht im Regelfall mit einem

Festpunkt-Wandwinkel pro Profilstab zur Aufnahme des Eigengewichtes der

Fassade.

Winddruck- und Sogkräfte werden von Gleitpunkt-Wandwinkeln abgetragen, die

zwängungsfrei eine temperaturbedingte Längenänderung der Tragprofile

ermöglichen.

Die Wandwinkel erhalten zur Montageerleichterung BWM-Haltefedern aus

nichtrostendem Stahl.

Die Verbindung der Tragprofile mit den Wandwinkeln erfolgt mit BWM-Spezialniet

SNA 5x12 K14 A/N bzw. Bohrschraube JT4-3H/5-5,5x19. Für solch ein niet- bzw.

schraubenartiges Verbindungselement ist entsprechend der Bauregelliste A Teil 2,

Punkt 2.17 ein “Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis“ gemäß DIN vorzulegen.

Bei der Vernietung der Gleitpunkte sind entsprechende Nietvorsatzlehren gemäß

Herstellerangabe einzusetzen.

Als Verankerungselemente sind ausschließlich zugelassene Dübel zu verwenden.

Die Tragprofilstöße müssen mit den horizontalen Fugen der Fassadenplatten

übereinstimmen.

Profilarten und -abstände, Abmessungen von Fest- und Gleitpunkten sowie alle

Verbindungs- und Verankerungselemente nach statischer Berechnung.

Die Unterkonstruktion ist für die entstehenden Eigengewichtslasten der nachfolgend

beschriebenen Fassadenbekleidung und die Windlasten gemäß DIN zu bemessen.

Ein ggf. erforderlicher Schutz der Kontaktfläche zwischen Wandwinkel und

Verankerungsgrund nach DIN EN 1999-1-1 und DIN EN 1090-3 ist zu

berücksichtigen.

LV. Pos.: _____  wie zuvor, jedoch die vertikalen Tragprofile schwarz eloxiert

Ca. _________ m2

| Unterkonstruktionssystem: | ATK 111 + ATK 100 “ Minor“ |
| --- | --- |
| Anwendungsgebiete: | - Unterkonstruktion für die verdeckte Befestigung von großformatigen Trespa-Fassadenplatten (TS 300) |

B)        horizontaler Tragkonstruktion ATK 111 aus Aluminium

Tragprofile (Werkstoff EN-AW 6063 T 66)

Auf den vertikalen Tragprofilen der Grundkonstruktion erfolgt die Montage der

Horizontalprofile ATK 111 in den gemäß statischer Berechnung erforderlichen

Schnürabständen.

Die Befestigung der horizontalen Tragprofile erfolgt mit gemäß DIN

geprüftem BWM-Spezialniet SNA 5 x 12 K 14 A/N. Pro Horizontalprofil ist ein

Festpunktniet im Rundloch zu setzen, alle anderen Vernietungen erfolgen in

Langlöchern mittels Nietvorsatzlehre.

In die Horizontalprofile wird gemäß Herstellerangabe der Fassadenplatte ein

Hinterlegstreifen eingeklebt.

Der Wandabstand bis Vorderkante der horizontalen Unterkonstruktion beträgt im

Mittel _______ mm.

Ca. _________ m2

LV. Pos.: _____  Bereiche mit erhöhten Windlasten

Für die erforderliche Verstärkung der Unterkonstruktion infolge erhöhter Windsog-

belastung in Gebäudebereichen gemäß DIN

Ca. _________ m2

LV. Pos.: _____  Thermostop

Unterkonstruktion für die Anordnung von zusätzlichen thermischen

Trennungen - BWM Thermostop - für die benannten Wandwinkel

Ca. _________ m2

LV. Pos.: _____  Außenecken

Unterkonstruktion für die Ausbildung der Außenecken

Ca. _________ m

LV. Pos.: _____  Innenecken

Unterkonstruktion für die Ausbildung der Innenecken

Ca. _________ m

LV. Pos.: _____  Leibungen

Unterkonstruktion für die Ausbildung der Fenster- und Türleibungen

in einer Breite von _______ cm

Ca. _________ m

| Unterkonstruktionssystem: | ATK 111 + ATK 100 “Minor“ |
| --- | --- |
| Anwendungsgebiete: | - Unterkonstruktion für die verdeckte Befestigung von großformatigen Trespa-Fassadenplatten (TS 300) |

LV. Pos.: _____  Bauwerksfugen

Unterkonstruktion für die Ausbildung im Bereich von Bauwerksfugen

Ca. _________ m

LV. Pos.: _____  Aufstellen eines objektbezogenen, prüffähigen Standsicherheitsnachweises

Pauschal

Weitere Positionen der Unterkonstruktion können je nach konkreter Objektsituation

erforderlich sein.

| Unterkonstruktionssystem: | ATK 111 + ATK 100 ZeLa |
| --- | --- |
| Anwendungsgebiete: | - Unterkonstruktion für die verdeckte Befestigung von großformatigen Trespa-Fassadenplatten (TS 300) |

LV. Pos.: _____  Justierbare Aluminium-Unterkonstruktion

System ATK 111 + ATK 100 ZeLa der Firma

BWM

Dübel + Montagetechnik GmbH

Postfach 100 117

70745 Leinfelden-Echterdingen

Telefon: 0711 – 90 313-0

Telefax: 0711 – 90 313-20

entsprechend DIN 18516 unter Verwendung der gekennzeichneten Originalteile

bestehend aus:

A)        vertikaler Grundkonstruktion ATK 100 ZeLa aus Aluminium

ZeLa-Fassadenhalter (Werkstoff EN-AW 5754) und Tragprofile

(Werkstoff EN-AW 6063 T66)

Die Unterkonstruktion ist flucht- und lotrecht auszurichten.

Der Wandabstand bis Vorderkante Unterkonstruktion beträgt im Mittel ______mm.

Übliche Wandabstände bis VK Unterkonstruktion = 102 – 292 mm.

Der Verankerungsgrund besteht aus:

__________________________________________________________________

Bitte genaue Bezeichnung angeben

Die Montage der BWM-Tragprofile erfolgt senkrecht im Regelfall mit einem

ZeLa-Festpunkthalter (Abstand Festpunkt zum äußeren Gleitpunkt ≤ 2,50 m) pro

Profilstab zur Aufnahme des Eigengewichtes der Fassade.

Winddruck- und Sogkräfte werden von ZeLa-Gleitpunkthaltern abgetragen, die

zwängungsfrei eine temperaturbedingte Längenänderung der Tragprofile

ermöglichen.

Die Fassadenhalter ZeLa erhalten zur Montageerleichterung BWM-Haltefedern

aus nichtrostendem Stahl.

Die Verbindung der Tragprofile mit den ZeLa-Fassadenhaltern erfolgt mit BWM-

Spezialniet SNA 5x12 K14 A/N bzw. Bohrschraube JT4-3H/5-5,5x19. Für solch ein

niet- bzw. schraubenartiges Verbindungselement ist entsprechend der Bauregelliste

A Teil 2, Punkt 2.17 ein “Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis“ gemäß DIN

vorzulegen.

Als Verankerungselemente sind ausschließlich zugelassene Dübel zu verwenden.

Die Tragprofilstöße müssen mit den horizontalen Fugen der Fassadenplatten

übereinstimmen.

Profilarten und -abstände, Abmessungen von Fest- und Gleitpunkten sowie alle

Verbindungs- und Verankerungselemente nach statischer Berechnung.

Die Unterkonstruktion ist für die entstehenden Eigengewichtslasten der nachfolgend

beschriebenen Fassadenbekleidung und die Windlasten gemäß DIN zu bemessen.

Ein ggf. erforderlicher Schutz der Kontaktfläche zwischen ZeLa-Konsole und

Verankerungsgrund nach DIN EN 1999-1-1 und DIN EN 1090-3 ist zu

berücksichtigen.

LV. Pos.: _____  wie zuvor, jedoch die vertikalen Tragprofile schwarz eloxiert

Ca. _________ m2

| Unterkonstruktionssystem: | ATK 111 + ATK 100 ZeLa |
| --- | --- |
| Anwendungsgebiete: | - Unterkonstruktion für die verdeckte Befestigung von großformatigen Trespa-Fassadenplatten (TS 300) |

B)        horizontaler Tragkonstruktion ATK 111 aus Aluminium

Tragprofile (Werkstoff EN-AW 6063 T 66)

Auf den vertikalen Tragprofilen der Grundkonstruktion erfolgt die Montage der

Horizontalprofile ATK 111 in den gemäß statischer Berechnung erforderlichen

Schnürabständen.

Die Befestigung der horizontalen Tragprofile erfolgt mit gemäß DIN

geprüftem BWM-Spezialniet SNA 5 x 12 K 14 A/N. Pro Horizontalprofil ist ein

Festpunktniet im Rundloch zu setzen, alle anderen Vernietungen erfolgen in

Langlöchern mittels Nietvorsatzlehre.

In die Horizontalprofile wird gemäß Herstellerangabe der Fassadenplatte ein Hin-

terlegstreifen eingeklebt.

Der Wandabstand bis Vorderkante der horizontalen Unterkonstruktion beträgt im

Mittel _______ mm.

Ca. _________ m2

LV. Pos.: _____  Bereiche mit erhöhten Windlasten

Für die erforderliche Verstärkung der Unterkonstruktion infolge erhöhter Windsog-

belastung in Gebäudebereichen gemäß DIN

Ca. _________ m2

LV. Pos.: _____  Thermostop

Unterkonstruktion für die Anordnung von zusätzlichen thermischen Trennungen

- BWM Thermostop - für die benannten ZeLa-Fassadenhalter

Ca. _________ m2

LV. Pos.: _____  Außenecken

Unterkonstruktion für die Ausbildung der Außenecken

Ca. _________ m

LV. Pos.: _____  Innenecken

Unterkonstruktion für die Ausbildung der Innenecken

Ca. _________ m

LV. Pos.: _____  Leibungen

Unterkonstruktion für die Ausbildung der Fenster- und Türleibungen

in einer Breite von _______ cm

Ca. _________ m

| Unterkonstruktionssystem: | ATK 111 + ATK 100 ZeLa |
| --- | --- |
| Anwendungsgebiete: | - Unterkonstruktion für die verdeckte Befestigung von großformatigen Trespa-Fassadenplatten (TS 300) |

LV. Pos.: _____  Bauwerksfugen

Unterkonstruktion für die Ausbildung im Bereich von Bauwerksfugen

Ca. _________ m

LV. Pos.: _____  Aufstellen eines objektbezogenen, prüffähigen Standsicherheitsnachweises

Pauschal

Weitere Positionen der Unterkonstruktion können je nach konkreter Objektsituation

erforderlich sein.

| Unterkonstruktionssystem: | ATK 111 + ATK 100 Thermokonsole |
| --- | --- |
| Anwendungsgebiete: | - Unterkonstruktion für die verdeckte Befestigung von großformatigen Trespa-Fassadenplatten (TS 300) |

LV. Pos.: _____  Justierbare Aluminium-Unterkonstruktion

System ATK 111 + ATK 100 Thermokonsole der Firma

BWM

Dübel + Montagetechnik GmbH

Postfach 100 117

70745 Leinfelden-Echterdingen

Telefon: 0711 – 90 313-0

Telefax: 0711 – 90 313-20

entsprechend DIN 18516 unter Verwendung der gekennzeichneten Originalteile

bestehend aus:

A)        vertikaler Grundkonstruktion ATK 100 Thermokonsole

Thermokonsolen aus Kunststoff (Werkstoff Ultramid A3WG10) und

Tragprofile aus Aluminium (Werkstoff EN-AW 6063 T 66)

Die Unterkonstruktion ist flucht- und lotrecht auszurichten.

Der Wandabstand bis Vorderkante Unterkonstruktion beträgt im Mittel ______mm.

Der Verankerungsgrund besteht aus:

__________________________________________________________________

Bitte genaue Bezeichnung angeben

Die Montage der BWM-Tragprofile erfolgt senkrecht im Regelfall mit einer

Festpunkt-Thermokonsole pro Profilstab zur Aufnahme des Eigengewichtes der

Fassade.

Winddruck- und Sogkräfte werden von Gleitpunkt-Thermokonsolen abgetragen, die

zwängungsfrei eine temperaturbedingte Längenänderung der Tragprofile

ermöglichen.

Die Thermokonsolen erhalten zur Montageerleichterung BWM-Haltefedern aus

nichtrostendem Stahl.

Die Verbindung der Tragprofile mit den Thermokonsolen erfolgt mit BWM-Spezialniet

SNA 5 x 12 K 14 A/N. Für diesen Niet ist entsprechend der Bauregelliste A Teil 2,

Punkt 2.17 ein “Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis“ gemäß DIN vorzulegen.

Bei der Vernietung der Gleitpunkte sind entsprechende Nietvorsatzlehren gemäß

Herstellerangabe einzusetzen.

Als Verankerungselemente sind ausschließlich zugelassene Dübel zu verwenden.

Die Tragprofilstöße müssen mit den horizontalen Fugen der Fassadenplatten

übereinstimmen.

Profilarten und -abstände, Abmessungen von Fest- und Gleitpunkten sowie alle

Verbindungs- und Verankerungselemente nach statischer Berechnung.

Die Unterkonstruktion ist für die entstehenden Eigengewichtslasten der nachfolgend

beschriebenen Fassadenbekleidung und die Windlasten gemäß DIN zu bemessen.

Die Bestimmungen der Allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung bzw. einer ggf.

erteilten Zustimmung im Einzelfall zu den Anwendungsbedingungen der

Thermokonsole sind insbesondere hinsichtlich der erforderlichen Brandschutzmaß-

nahmen (zulässige Dämmstoffart, erforderliche Brandsperren, ggf. metallische

Verlängerungen etc.) sind zu beachten.

LV. Pos.: _____  wie zuvor, jedoch die vertikalen Tragprofile schwarz eloxiert

Ca. _________ m2

| Unterkonstruktionssystem: | ATK 111 + ATK 100 Thermokonsole |
| --- | --- |
| Anwendungsgebiete: | - Unterkonstruktion für die verdeckte Befestigung von großformatigen Trespa-Fassadenplatten (TS 300) |

B)        horizontaler Tragkonstruktion ATK 111 aus Aluminium

Tragprofile (Werkstoff EN-AW 6063 T 66)

Auf den vertikalen Tragprofilen der Grundkonstruktion erfolgt die Montage der

Horizontalprofile ATK 111 in den gemäß statischer Berechnung erforderlichen

Schnürabständen.

Die Befestigung der horizontalen Tragprofile erfolgt mit gemäß DIN

geprüftem BWM-Spezialniet SNA 5 x 12 K 14 A/N. Pro Horizontalprofil ist ein

Festpunktniet im Rundloch zu setzen, alle anderen Vernietungen erfolgen in

Langlöchern mittels Nietvorsatzlehre.

In die Horizontalprofile wird gemäß Herstellerangabe der Fassadenplatte ein

Hinterlegstreifen eingeklebt.

Der Wandabstand bis Vorderkante der horizontalen Unterkonstruktion beträgt im

Mittel _______ mm.

Ca. _________ m2

LV. Pos.: _____  Bereiche mit erhöhten Windlasten

Für die erforderliche Verstärkung der Unterkonstruktion infolge erhöhter Windsog-

belastung in Gebäudebereichen gemäß DIN

Ca. _________ m2

LV. Pos.: _____  Außenecken

Unterkonstruktion für die Ausbildung der Außenecken

Ca. _________ m

LV. Pos.: _____  Innenecken

Unterkonstruktion für die Ausbildung der Innenecken

Ca. _________ m

LV. Pos.: _____  Leibungen

Unterkonstruktion für die Ausbildung der Fenster- und Türleibungen

in einer Breite von _______ cm

Ca. _________ m

LV. Pos.: _____  Bauwerksfugen

Unterkonstruktion für die Ausbildung im Bereich von Bauwerksfugen

Ca. _________ m

| Unterkonstruktionssystem: | ATK 111 + ATK 100 Thermokonsole |
| --- | --- |
| Anwendungsgebiete: | - Unterkonstruktion für die verdeckte Befestigung von großformatigen Trespa-Fassadenplatten (TS 300) |

LV. Pos.: _____  Aufstellen eines objektbezogenen, prüffähigen Standsicherheitsnachweises

Pauschal

Weitere Positionen der Unterkonstruktion können je nach konkreter Objektsituation

erforderlich sein.

| Unterkonstruktionssystem: | ATK 111 + ATK 101 |
| --- | --- |
| Anwendungsgebiete: | - Unterkonstruktion für die verdeckte Befestigung von großformatigen Trespa-Fassadenplatten (TS 300) |

LV. Pos.: _____  Justierbare Aluminium-Unterkonstruktion

System ATK 111 + ATK 101 der Firma

BWM

Dübel + Montagetechnik GmbH

Postfach 100 117

70745 Leinfelden-Echterdingen

Telefon: 0711 – 90 313-0

Telefax: 0711 – 90 313-20

entsprechend DIN  unter Verwendung der gekennzeichneten Originalteile

bestehend aus:

A)        vertikaler Grundkonstruktion ATK 101 aus Aluminium

U-Wandhalter und Tragprofile (Werkstoff EN-AW 6063 T 66)

Die Unterkonstruktion ist flucht- und lotrecht auszurichten.

Der Wandabstand bis Vorderkante Unterkonstruktion beträgt im Mittel ______mm.

Der Verankerungsgrund besteht aus:

__________________________________________________________________

Bitte genaue Bezeichnung angeben

Die Unterkonstruktionsprofile sind in den U-Wandhaltern horizontal schwenkbar

gelagert.

Die Montage der BWM-Tragprofile vom Typ ATK 101 erfolgt senkrecht im Regel-

fall mit einem Festpunkthalter pro Profilstab zur Aufnahme des Eigengewichtes der

Fassade.

Winddruck- und Sogkräfte werden von Gleitpunkthaltern abgetragen, die

zwängungsfrei eine temperaturbedingte Längenänderung der Tragprofile

ermöglichen.

Die Verbindung der Tragprofile mit den U-Wandhaltern erfolgt mit BWM-Spezialniet

SNA 5 x 12 A/N. Für diesen Niet ist entsprechend der Bauregelliste A Teil 2,

Punkt 2.17 ein “Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis“ gemäß DIN vorzulegen.

Bei der Vernietung der Gleitpunkte sind entsprechende Nietvorsatzlehren gemäß

Herstellerangabe einzusetzen.

Als Verankerungselemente sind ausschließlich zugelassene Dübel zu verwenden.

Die Tragprofilstöße müssen mit den horizontalen Fugen der Fassadenplatten

übereinstimmen.

Profilarten und -abstände, Abmessungen von Fest- und Gleitpunkten sowie alle

Verbindungs- und Verankerungselemente nach statischer Berechnung.

Die Unterkonstruktion ist für die entstehenden Eigengewichtslasten der nachfolgend

beschriebenen Fassadenbekleidung und die Windlasten gemäß DIN zu bemessen.

Ein ggf. erforderlicher Schutz der Kontaktfläche zwischen U-Wandhalter und

Verankerungsgrund nach DIN EN 1999-1-1 und DIN EN 1090-3 ist zu

berücksichtigen.

LV. Pos.: _____  wie zuvor, jedoch die vertikalen Tragprofile schwarz eloxiert

Ca. _________ m2

| Unterkonstruktionssystem: | ATK 111 + ATK 101 |
| --- | --- |
| Anwendungsgebiete: | - Unterkonstruktion für die verdeckte Befestigung von großformatigen Trespa-Fassadenplatten (TS 300) |

B)        horizontaler Tragkonstruktion ATK 111 aus Aluminium

Tragprofile (Werkstoff EN-AW 6063 T 66)

Auf den vertikalen Tragprofilen der Grundkonstruktion erfolgt die Montage der

Horizontalprofile ATK 111 in den gemäß statischer Berechnung erforderlichen

Schnürabständen.

Die Befestigung der horizontalen Tragprofile erfolgt mit gemäß DIN

geprüftem BWM-Spezialniet SNA 5 x 12 K 14 A/N. Pro Horizontalprofil ist ein

Festpunktniet im Rundloch zu setzen, alle anderen Vernietungen erfolgen in

Langlöchern mittels Nietvorsatzlehre.

In die Horizontalprofile wird gemäß Herstellerangabe der Fassadenplatte ein

Hinterlegstreifen eingeklebt.

Der Wandabstand bis Vorderkante der horizontalen Unterkonstruktion beträgt im

Mittel _______ mm.

Ca. _________ m2

LV. Pos.: _____  Bereiche mit erhöhten Windlasten

Für die erforderliche Verstärkung der Unterkonstruktion infolge erhöhter Windsog-

belastung in Gebäudebereichen gemäß DIN

Ca. _________ m2

LV. Pos.: _____  Thermostop

Unterkonstruktion für die Anordnung von zusätzlichen thermischen

Trennungen - BWM Thermostop - für die benannten U-Wandhalter

Ca. _________ m2

LV. Pos.: _____  Außenecken

Unterkonstruktion für die Ausbildung der Außenecken

Ca. _________ m

LV. Pos.: _____  Innenecken

Unterkonstruktion für die Ausbildung der Innenecken

Ca. _________ m

LV. Pos.: _____  Leibungen

Unterkonstruktion für die Ausbildung der Fenster- und Türleibungen

in einer Breite von _______ cm

Ca. _________ m

| Unterkonstruktionssystem: | ATK 111 + ATK 101 |
| --- | --- |
| Anwendungsgebiete: | - Unterkonstruktion für die verdeckte Befestigung von großformatigen Trespa-Fassadenplatten (TS 300) |

LV. Pos.: _____  Bauwerksfugen

Unterkonstruktion für die Ausbildung im Bereich von Bauwerksfugen

Ca. _________ m

LV. Pos.: _____  Aufstellen eines objektbezogenen, prüffähigen Standsicherheitsnachweises

Pauschal

Weitere Positionen der Unterkonstruktion können je nach konkreter Objektsituation

erforderlich sein.

| Unterkonstruktionssystem: | ATK 111 + ATK 601 G |
| --- | --- |
| Anwendungsgebiete: | - Unterkonstruktion für die verdeckte Befestigung von großformatigen Trespa-Fassadenplatten (TS 300) |

LV. Pos.: _____  Justierbare Aluminium-Unterkonstruktion

System ATK 111 + ATK 601 G der Firma

BWM

Dübel + Montagetechnik GmbH

Postfach 100 117

70745 Leinfelden-Echterdingen

Telefon: 0711 – 90 313-0

Telefax: 0711 – 90 313-20

entsprechend DIN 18516 unter Verwendung der gekennzeichneten Originalteile

bestehend aus:

A)        vertikaler Grundkonstruktion ATK 601 G

Tragprofile aus Aluminium (Werkstoff EN-AW 6063 T 66)

Befestigungssätze aus Gewindestangen M8, Augenschrauben,

Gewindemuffen, Muttern und Unterlegescheiben aus

nichtrostendem Stahl (A4)

Die Unterkonstruktion ist flucht- und lotrecht auszurichten.

Der Wandabstand bis Vorderkante Unterkonstruktion beträgt im Mittel ______mm.

Der Verankerungsgrund besteht aus:

__________________________________________________________________

Bitte genaue Bezeichnung angeben

Die Montage der BWM-Tragprofile erfolgt senkrecht im Regelfall mit einem

Festpunkt pro Profilstab zur Aufnahme des Eigengewichtes der Fassade.

Diese werden, je nach statischen Erfordernissen, mit Gewindestangen und Augen-

schrauben ausgeführt.

Winddruck- und Sogkräfte werden von Gewindestangen abgetragen, wobei die

Befestigungssätze in Abstandsmontage mit den Tragprofilen verbunden werden.

Je nach statischen Erfordernissen werden zusätzlichen Aussteifungen mit

Gewindestangen und Augenschrauben ausgeführt.

Die Tragprofilstöße müssen mit den horizontalen Fugen der Fassadenplatten

übereinstimmen.

Profilarten und -abstände, Abmessungen von Fest- und Gleitpunkten sowie alle

Verbindungs- und Verankerungselemente nach statischer Berechnung.

Die Unterkonstruktion ist für die entstehenden Eigengewichtslasten der nachfolgend

beschriebenen Fassadenbekleidung und die Windlasten gemäß DIN zu bemessen.

LV. Pos.: _____  wie zuvor, jedoch die vertikalen Tragprofile schwarz eloxiert

Ca. _________ m2

| Unterkonstruktionssystem: | ATK 111 + ATK 601 G |
| --- | --- |
| Anwendungsgebiete: | - Unterkonstruktion für die verdeckte Befestigung von großformatigen Trespa-Fassadenplatten (TS 300) |

B)        horizontaler Tragkonstruktion ATK 111 aus Aluminium

Tragprofile (Werkstoff EN-AW 6063 T 66)

Auf den vertikalen Tragprofilen der Grundkonstruktion erfolgt die Montage der

Horizontalprofile ATK 111 in den gemäß statischer Berechnung erforderlichen

Schnürabständen.

Die Befestigung der horizontalen Tragprofile erfolgt mit gemäß DIN

geprüftem BWM-Spezialniet SNA 5 x 12 K 14 A/N. Pro Horizontalprofil ist ein

Festpunktniet im Rundloch zu setzen, alle anderen Vernietungen erfolgen in

Langlöchern mittels Nietvorsatzlehre.

In die Horizontalprofile wird gemäß Herstellerangabe der Fassadenplatte ein

Hinterlegstreifen eingeklebt.

Der Wandabstand bis Vorderkante der horizontalen Unterkonstruktion beträgt im

Mittel _______ mm.

Ca. _________ m2

LV. Pos.: _____  Bereiche mit erhöhten Windlasten

Für die erforderliche Verstärkung der Unterkonstruktion infolge erhöhter Windsog-

belastung in Gebäudebereichen gemäß DIN

Ca. _________ m2

LV. Pos.: _____  Außenecken

Unterkonstruktion für die Ausbildung der Außenecken

Ca. _________ m

LV. Pos.: _____  Innenecken

Unterkonstruktion für die Ausbildung der Innenecken

Ca. _________ m

LV. Pos.: _____  Leibungen

Unterkonstruktion für die Ausbildung der Fenster- und Türleibungen

in einer Breite von _______ cm

Ca. _________ m

LV. Pos.: _____  Bauwerksfugen

Unterkonstruktion für die Ausbildung im Bereich von Bauwerksfugen

Ca. _________ m

| Unterkonstruktionssystem: | ATK 111 + ATK 601 G |
| --- | --- |
| Anwendungsgebiete: | - Unterkonstruktion für die verdeckte Befestigung von großformatigen Trespa-Fassadenplatten (TS 300) |

LV. Pos.: _____  Aufstellen eines objektbezogenen, prüffähigen Standsicherheitsnachweises

Pauschal

Weitere Positionen der Unterkonstruktion können je nach konkreter Objektsituation

erforderlich sein.

| Unterkonstruktionssystem: | BWM-Brandbarrieren |
| --- | --- |
| Anwendungsgebiete: | - Bei erhöhten Anforderungen an den Brandschutz von vorgehängten hinterlüfteten Fassaden |

LV. Pos.: _____  Brandbarrieren der Firma

BWM

Dübel + Montagetechnik GmbH

Postfach 100 117

70745 Leinfelden-Echterdingen

Telefon: 0711 – 90 313-0

Telefax: 0711 – 90 313-20

entsprechend DIN 18516 unter Verwendung der gekennzeichneten Originalteile,

bestehend aus:

- Wandprofil 30 mm x 40.... 370 mm aus 1,0 mm Galvalume

- Lüftungsprofil aus 1,0 mm Galvalume

- Befestigungslasche für Lüftungsprofil aus 1,5 mm Galvalume

liefern und montieren.

Die Anordnung der Brandbarrieren erfolgt nach Angaben der zuständigen

Bauaufsichtsbehörden / örtlichen Bauleitung.

Die Montage der Wandprofile erfolgt mittels zugelassenen Fassadendübeln in

vorgestanzten Langlöchern am Verankerungsgrund aus _____________.

An den Wandprofilen werden die Lüftungsprofile mittels Niete befestigt.

Eine zusätzliche Verbindung der Lüftungsprofile erfolgt mit der Befestigungslasche,

welche seitlich an bauseits vorhandenen Profilen mittels Niet / Schraube

anzuschließen ist.

Alle Befestigungsabstände sowie die Einbaulängen der Profile nach Hersteller-

angabe.

Ca. _________ m